# 碳纤维板加固混凝土结构技术的工程应用

### 一、碳素纤维布加固混凝土结构技术的工程应用（论文文献综述）

李刚[1]（2021）在《工业厂房改造中钢筋混凝土结构加固要点探讨》文中指出随着建筑行业的不断发展,人们对于厂房的质量要求越来越高。在厂房改造中,钢筋混凝土结构上的问题屡有发生。钢筋混凝土常见的结构形式,施工问题、温度控制、自然灾害等许多不可控因素容易导致钢筋混凝土结构变形、折损、承载力不足,影响了厂房等建筑物的稳定性和安全性,因此,需要通过应用钢筋混凝土结构加固技术来保证厂房的稳定性和安全性。基于此,本文分析了钢筋混凝土结构加固的原因、加固材料及性能、加固方法及注意事项,为提高建筑行业整体质量水平提供参考。

陈瑞[2]（2018）在《粘贴碳素纤维布在桥梁结构加固施工中应用研究》文中研究说明在交通工程投入运营之后,由于受到设计使用年限以及车辆碾压的作用,会出现桥梁结构工程承载能力不足的问题,对行驶的车辆造成了一定的安全威胁。或者有些桥梁结构工程的由于修建的时间相对来说比较早,其所设计荷载标准低,再加上施工技术和材料的限制,导致其逐渐无法满足现阶段交通量的需求,且在桥梁结构工程使用的过程中存在不同程度的老化现象,使其使用年限受到影响。这就要求采取相应的措施对交通工程进行加固以及养护,这样不仅能够保证车辆行驶的安全性能,也能够有效的延长其施工年限。粘贴碳素纤维布加固法中所采用的材料具有强度大、抗拉性能良好等优势,广泛的应用在桥梁结构工程结构的加固中。在应用这项技术时需要严格按照相应的流程进行施工,保证加固的质量能够满足车辆通行的需求。本文以碳素纤维布加固的原理为切入点,详细的分析了该项技术的施工流程,探寻加强质量控制的有效措施,以期为具体的施工操作行为提供指导。

陈江中,杨红梅[3]（2017）在《京山县石龙水库输水管除险加固工程设计分析》文中研究指明本文根据石龙水库输水管存在的险情,针对输水管整险加固方案进行了比选,提出了输水管的较合理加固方案。

石慧娟[4]（2017）在《浅析碳素纤维布在建筑加固中的应用》文中提出碳素纤维布加固技术是国际上的一种前沿结构加固技术,本文从碳纤维布替代钢筋的力学理论,到具体的施工工艺流程说明这项新技术的可推广性。

姚军[5]（2015）在《旧办公楼改建加固技术》文中进行了进一步梳理上海某制药有限公司办公楼年代久远,亟需改建加固,通过抗震鉴定和结构验算,采用粘贴碳素纤维布加固柱梁板、增设屈曲约束钢支撑以提高抗震能力、增设钢拉条和钢压杆加固屋面结构,以及在新增隔墙处楼板下添加钢梁等方法,取得了理想的效果。这些加固措施针对性强、安全可靠、可施工性强,可在同类工程中推广应用。

丁玉琳,王振国[6]（2013）在《碳素纤维桥梁结构加固应用探析》文中研究指明碳素纤维作为划时代的补强材料,与传统的补强材料相比,具有许多不可替代的优势和特点。碳素纤维加固法一项新型的结构加固技术,它将碳素纤维材料通过树脂类胶结材料粘贴在混凝土结构的表面,与之形成整体的受力体系,从而改善结构受力性能,达到补强加固结构的目的。本文从碳素纤维材料特性出发,论述分析其在桥梁结构加固技术中的应用与发展。

王天峰,王杰明[7]（2009）在《碳纤维布加固混凝土结构技术应用探讨》文中进行了进一步梳理前言碳素纤维布以其优异的比强度、比模量等性能,在土木工程结构功能的恢复和改善等方面,得到了广泛的工程应用,同时,关于碳素纤维布加固混凝土结构技术的科技研究,也得到了更进一步的深入。碳素纤维布加固混凝土结构技术的应用,涉及到混凝土、碳素纤维布、胶料等材料,施工工

袁俊利,王建卫[8]（2008）在《某教学楼混凝土梁碳素纤维布加固处理》文中进行了进一步梳理利用粘贴碳素纤维布,时混凝土强度不能满足设计要求的梁进行加固,具有施工方便、对原混凝土构件无破损、施工质量易保证等特点。本工程经加固的混凝土梁均能满足正常使用和安全要求。

张兴虎,李源,张保印[9]（2007）在《碳素纤维布加固铁路桥梁疲劳试验研究》文中认为对缩尺比例为1∶4的铁路用普通钢筋混凝土桥梁和预应力混凝土桥梁进行了碳素纤维布加固后的疲劳试验研究.试验表明,加固后的混凝土梁经200万次疲劳后,强度和刚度不会降低,没有发生剥落和脆断现象,完全符合铁路实用要求.通过理论分析,提出了符合铁路规范的承载力计算公式,计算值与试验值吻合较好.

徐泽晶[10]（2006）在《火灾后钢筋混凝土结构的材料特性、寿命预估和加固研究》文中提出近年来,国内外火灾事故不断,譬如美国的9.11事件、中国湖南衡阳火灾均因火灾导致建筑物倒塌,造成了惨重的人员和财产损失。这就需要对火灾中混凝土结构的材料特性进行研究,对火灾后混凝土结构的评估以及加固提出解决办法,有鉴于此,本文进行了下列工作: 1、火灾后混凝土的微观分析及热发光技术实验研究。详细介绍了火灾后建筑结构的检测技术和手段,评价了各自的优缺点及适用范围,有助于统一火灾后的检测手段,分析了混凝土的微观结构及其组成成分,探讨了火灾中混凝土各组成成分发生的物理和化学变化,及由此对混凝土的力学性能带来的不利和有利作用,并结合实际工程,进行了热发光技术判断火灾后混凝土烧伤程度的实验。 2、高温下钢筋和混凝土材料特性实验研究。进行了180根钢筋和102组混凝土试块的实验研究,主要研究了高温下四种常用钢筋的力学性能变化,高温下不同骨料、不同混凝土强度等级对混凝土力学性能的影响,高温自然冷却后螺纹钢筋的抗拉强度、屈服强度和延伸率的变化,高温自然冷却后混凝土的抗压强度和弹性模量变化,高温水冷却后混凝土的抗压强度变化,为科学评价火灾后建筑物的结构性能提供了依据。 3、火灾后火场温度的模糊评定。重点介绍了构件外观及火场残留物判定法、宏观检测推定法及微观分析法等推定建筑构件表面温度的方法,在此基础上,引入模糊数学知识,建立了判定建筑构件表面温度的模糊综合判定模型及检验方法,并在工程实际中进行了应用。 4、进行了14组试件来进行不同温度下钢筋与混凝土间的粘结锚固力实验,其中6组采用φ10光圆钢筋,8组采用Φ12螺纹钢筋。实验表明,随温度升高光圆钢筋与混凝土间的粘结力近似呈线性降低,螺纹钢筋与混凝土间的粘结力在200℃前基本不降低,200℃后近似呈线性降低。经对实验数据进行统计回归分析,得出了钢筋与混凝土间的粘结力随温度变化的计算公式,得到了火灾后混凝土构件的抗力计算模型,为火灾后结构构件的承载力验算提供了依据。 5、利用结构可靠性理论,建立构件的剩余使用寿命与荷载效应之间的关系,对火灾后混凝土结构构件的剩余使用寿命进行了估计。 6、对火灾后混凝土结构体系的剩余使用寿命进行了估计。 7、模拟火灾现场条件以及火灾后荷载调查结果,进行了一批长龄期混凝土构件外粘碳素纤维布加固的实验,研究了悬挑梁侧面粘贴碳素纤维布加固正截面抗弯能力和简支梁跨中预加部分荷载后加固的实验研究,分析了侧面加固混凝土梁的抗力影响因素以及预加部分荷载再加固的应力滞后现象。

### 二、碳素纤维布加固混凝土结构技术的工程应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、碳素纤维布加固混凝土结构技术的工程应用（论文提纲范文）

#### （1）工业厂房改造中钢筋混凝土结构加固要点探讨（论文提纲范文）

1 钢筋混凝土结构加固的原因分析

1.1 人为因素

1.2 自然因素

1.3 社会因素

2 钢筋混凝土结构工业厂房常用的加固材料

2.1 聚合物产品及微膨胀产品

2.2 钢材及焊接材料

2.3 纤维和纤维复合材料

2.4 环氧树脂

2.5 高强灌浆料

3 钢筋混凝土结构加固的常用方法以及注意事项

3.1 外包钢加固法

3.2 预应力加固法

3.3 改变传力途径加固法

3.4 混凝土框架梁底碳纤维加固技术

3.5 混凝土框架梁粘钢加固法

4 结语

#### （2）粘贴碳素纤维布在桥梁结构加固施工中应用研究（论文提纲范文）

1 工程概况

2 粘贴碳素纤维布加固法在桥梁结构工程结构施工中的应用分析

2.1 施工前准备工作

2.1.1 脚手架进场绑扎

2.1.2 施工材料准备

2.2 混凝土构件表面处理

2.3 底层涂料刷涂

2.4 碳素纤维布粘贴

2.5 养护与表面涂装

3 碳素纤维布加固法施工质量控制措施

3.1 加强基层处理工作

3.2 注重原材料的存放与管理

3.3 碳素纤维布粘贴质量控制

4 结语

#### （3）京山县石龙水库输水管除险加固工程设计分析（论文提纲范文）

1 工程概况

2 输水管加固方案

2.1 输水管拆除重建

2.2 粘贴碳素纤维布

2.3 钢板衬砌

2.4 钢板衬砌结合粘贴碳素纤维布

3 施工工艺

3.1 钢板衬砌

3.2 粘贴碳素纤维布

4 结语

#### （4）浅析碳素纤维布在建筑加固中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 工程加固理论带入及计算

2碳素纤维布加固梁、板结构中需注意的问题[3]

3施工方法[5]

4结论

#### （5）旧办公楼改建加固技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 抗震鉴定

3 主要加固工程施工技术

3.1 粘贴碳素纤维布加固混凝土柱、梁、板

3.1.1 材料要求

3.1.2 施工要求

3.1.3 主要施工工艺

3.1.4 质量保证措施

3.2 屈曲约束钢支撑

3.2.1 屈曲约束钢支撑构造

3.2.2 屈曲约束钢支撑制作要求

3.2.3 安装程序

3.2.4 安装工艺

3.2.5 质量要求

3.3 屋面钢结构加固

4 结语

#### （6）碳素纤维桥梁结构加固应用探析（论文提纲范文）

1 概述

2 碳素纤维材料特性

3 碳素纤维加固的定义、原理、特点和适用范围

3.1 碳素纤维加固的定义

3.2 碳素纤维加固的特点

3.3 碳素纤维加固的适用范围

4 碳素纤维加固材料的分类、比较和发展状况

4.1 碳素纤维加固材料的分类

4.2 碳素纤维加固材料的比较

4.3 与碳素纤维布相比, 碳素纤维板具有如下的缺点

4.4 碳素纤维加固施工工艺流程

5 结语

#### （8）某教学楼混凝土梁碳素纤维布加固处理（论文提纲范文）

1 加固方案

1.1 加固构件的确定

1.2 加固方法

2 材料选择

2.1 碳素纤维布:

2.2 树脂类结构胶:

3 加固施工

3.1 施工工艺流程

3.2 施工要点

3.2.1 抹灰层剥落:

3.2.2 混凝土基层处理:

3.2.3 基层清洗:

3.2.4 涂刷基层胶料:

3.2.5 找平处理:

3.2.6 涂刷浸渍胶料:

3.2.7 粘贴碳素纤维布:

3.2.8 养护:

3.2.9 表面处理:

3.3 施工安全及注意事项

4 检验与验收

5 结束语

#### （9）碳素纤维布加固铁路桥梁疲劳试验研究（论文提纲范文）

1 前言

2 试验概况

2.1 试件设计

2.2 试验荷载设计

2.3 试验加载方案及数据量测

3 试验结果及分析

3.1 静载试验

3.2 疲劳试验

4 碳素纤维布加固梁的受弯容许承载力计算

5 结论

#### （10）火灾后钢筋混凝土结构的材料特性、寿命预估和加固研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 国内外火灾形势

1.2 国内外火灾研究概况

1.3 需要解决的问题

1.4 本文的主要工作

参考文献

第二章 火灾后混凝土的微观分析及热发光技术实验研究

2.1 前言

2.2 热发光技术的介绍及实验过程

2.3 实验结果

2.4 实验分析

2.5 火灾中混凝土材质的微观变化分析

2.6 结论及建议

参考文献

第三章 高温下材料特性实验研究

3.1 前言

3.2 高温及高温冷却后钢筋的力学性能实验研究

3.3 混凝土在高温下及高温冷却后力学性能试验研究

3.4 结论与建议

参考文献

第四章 火灾后建筑构件表面温度的模糊评定

4.1 前言

4.2 几种推定建筑构件表面温度的方法

4.3 建筑构件表面温度的综合模糊判定

4.4 结论及建议

参考文献

第五章 高温自然冷却后钢筋与混凝土间粘结力实验研究

5.1 前言

5.2 实验设计

5.3 试件制作

5.4 温度控制

5.5 实验结果

5.6 实验分析

5.7 结论和建议

参考文献

第六章 火灾后建筑构件的剩余寿命预估

6.1 前言

6.2 抗力计算模型

6.3 火灾后结构构件的寿命预估计算步骤

6.4 工程实例分析

6.5 结论和建议

参考文献

第七章 火灾后混凝土结构体系的寿命预估

7.1 前言

7.2 火灾后混凝土结构体系的寿命预估

7.3 结论与建议

参考文献

第八章 火灾后混凝土结构加固技术实验研究

8.1 前言

8.2 实验设计

8.3 量测内容及加载方案

8.4 裂缝及破坏形态

8.5 实验结果分析

8.6 碳纤维布加固火灾后钢筋混凝土梁的施工方法

8.7 结论及建议

参考文献

第九章 结论与展望

9.1 本文的主要结论

9.2 建议与展望

创新点摘要

博士期间发表文章

致谢

### 四、碳素纤维布加固混凝土结构技术的工程应用（论文参考文献）

- [1]工业厂房改造中钢筋混凝土结构加固要点探讨[J]. 李刚. 房地产世界, 2021(19)

- [2]粘贴碳素纤维布在桥梁结构加固施工中应用研究[J]. 陈瑞. 中国高新区, 2018(05)

- [3]京山县石龙水库输水管除险加固工程设计分析[J]. 陈江中,杨红梅. 建材与装饰, 2017(20)

- [4]浅析碳素纤维布在建筑加固中的应用[J]. 石慧娟. 同煤科技, 2017(02)

- [5]旧办公楼改建加固技术[J]. 姚军. 建筑施工, 2015(02)

- [6]碳素纤维桥梁结构加固应用探析[J]. 丁玉琳,王振国. 河南科技, 2013(03)

- [7]碳纤维布加固混凝土结构技术应用探讨[A]. 王天峰,王杰明. 河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集, 2009

- [8]某教学楼混凝土梁碳素纤维布加固处理[J]. 袁俊利,王建卫. 濮阳职业技术学院学报, 2008(04)

- [9]碳素纤维布加固铁路桥梁疲劳试验研究[J]. 张兴虎,李源,张保印. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2007(04)

- [10]火灾后钢筋混凝土结构的材料特性、寿命预估和加固研究[D]. 徐泽晶. 大连理工大学, 2006(04)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/41be26ba539022aeb78ba095.html