# 膨胀土基础建筑设计初探

### 一、膨胀土地基上建筑物设计初探（论文文献综述）

张振阳[1]（2020）在《膨胀土地基桩-土相互作用模型试验研究》文中提出膨胀土作为一种强亲水性的黏土,极易受到水文气象条件的影响而发生胀缩变形,极大地威胁着膨胀土地区建筑设施的安全。而桩基础在膨胀土地基中的应用可以有效的减少膨胀土胀缩变形带来的影响。由于膨胀土自身性质较为特殊,矿物含量较为复杂,难以定量分析黏粒含量对膨胀土膨胀性的影响,通过人工制备与膨胀土性质相仿的膨胀土相似材料混合物可以实现上述目的。此外,桩-膨胀土体系相互作用的受力、变形机理与其它桩-土体系有着明显的不同。因此,开展膨胀土相似材料混合物膨胀性的研究及膨胀土地基中的桩-土相互作用研究具有一定的应用价值与工程指导意义。本文在广泛查阅国内外有关文献的基础上,以室内基本物理力学试验、模型试验及ABAQUS有限元数值模拟为方法,进行了以下相关问题的研究:（1）通过室内基本物理力学试验,研究了不同质量配比下砂-膨润土-石膏模型试验相似材料混合物的一维侧限竖向膨胀应变。参考控制变量法,分析了石膏含量、膨润土含量、含水率及初始干密度对混合物膨胀应变的影响。并由正交试验、极差结果分析、方差结果验证确定了各因素对混合物膨胀应变率影响的主次关系,便于在膨胀土相似材料的研究中确定各因素各水平膨胀效果最佳的组合。为配制、研究不同膨胀性的膨胀土相似材料混合物提供了一定的参考。（2）基于膨胀土相似材料混合物的研究,选择了合适配比的膨胀土混合物,进行了膨胀土地基中桩-土相互作用模型试验研究。设计了加载桩与不加载桩,研究了加载过程中桩体的承载特性。并在加载完成后进行了浸水试验,分析了浸水后桩、土位移变化及桩体的受力特点。（3）以模型试验为基础,利用ABAQUS有限元数值模拟软件,建立了合适的桩土体系模型,对模型试验中桩基加载部分进行了数值模拟。分析了荷载作用下桩体Q-s曲线,桩身轴力分布,桩侧摩阻力变化特点等问题。并将数值模拟结果与模型试验实测值进行了对比,验证了两者在上述问题上基本规律的一致性,对存在的差异给出了一定的原因分析。基于数值模拟与试验实测结果的一致性,对模型试验中未进行的桩基极限承载力测试进行了数值模拟推测,根据得出Q-s曲线依据桩基检测规范给出了试验模型桩的极限承载力值。并通过改变桩长、桩径在荷载作用下得到的不同的Q-s曲线,对比分析得出桩长、桩径对桩基承载能力有一定的提升,但应考虑经济性与合理性。

张莉[2]（2014）在《浅谈厂房建筑工程膨胀土地基设计》文中提出随着厂房建筑工程规模的不断扩大,不可避免地会遇到膨胀土地基的现象。在膨胀土地基上进行厂房建筑施工,如果没有采取有效的措施对地基进行设计处理,那么就很有可能导致厂房建筑的基础外移、建筑物开裂等质量和安全事故的产生。根据相关统计,我国在膨胀土地基上进行建筑物的施工,因而地基膨胀土变形而导致建筑物产生破坏的已经超过1000万m3。本文主要阐述了膨胀土性质和成因,并且根据实例阐述了厂房建筑工程膨胀土地基处理措施。

宁裕忠[3]（2004）在《膨胀土地基上的墙体基础》文中进行了进一步梳理阐述了一种建筑在膨胀土地基上的墙体基础,它由钢筋混凝土梁（或结合类构造柱）、砖砌墙体及基础圈梁共同构成.它有效增加建筑物墙体的强度和刚度,提高建筑物对膨胀土地基变形的适应能力,避免膨胀土地基胀缩变形对建筑物造成的危害,该技术已获得国家实用新型专利.

张家柱[4]（2004）在《膨胀土地基变形特性研究》文中提出合肥地区膨胀土形成于第四纪上更新世Q3及其以前，属江淮冲积、洪积成因类型。其主要成份以伊利石为主，有少量的高岭石、微量蛭石、蒙脱石等。其亲水性介于蒙脱石和高岭石之间。吸水膨胀、失水收缩是它的一个主要特点，由于气候条件的变化、季节的更替，建筑物的地基土不断地产生上、下的胀缩变形，从而导致建筑物或构筑物的上、下往复运动甚至开裂和损坏，且不易修复。本文将从该地区膨胀土的特性出发，从土层含水率、地温、工程地质及水文地质条件、深标随垂直深度的变化以及气候条件等方面，来研究合肥地区膨胀土的大气影响深度范围和剧烈影响土层深度。利用比较接近于基础实际工作条件下的压板原型浸水膨胀试验，得到了不同深度处土层的观测膨胀变形量与利用原型浸水试验相同起始含水率条件下地基土的室内膨胀试验成果计算出的理论膨胀变形量之间的对应关系，为研究相同起始含水率条件下理论计算值与实际观测值之间的差异寻找规律，最终得出合肥地区膨胀土地基上膨胀变形量计算的经验系数φe和该地区膨胀变形量的修正计算公式，为该地区工程中利用室内试验成果，计算出比较接近工程实际的膨胀土地基的膨胀变形量提供依据。本文通过对建造在合肥地区膨胀土上房屋的破坏特征情况的分析，总结出该地区膨胀土上建筑物破坏裂缝的类型及产生的原因，为膨胀土上建筑物的合理设计提出了减少胀缩变形的预防措施；在上述各项分析和研究的基础上，综合作者近4年来的研究与探索提出了采用水泥稳定膨胀土地基、石灰改良膨胀土地基的加固处理措施和工程应用效果的分析。同时结合工程实例分析了用强夯法来加固膨胀性填土地基的可行性及工程的加固效果。工程实践证明：这些措施都是行之有效的。这些都为膨胀土地基的治理提供了科学的依据。

季伟[5]（2004）在《《广西膨胀土地区建筑技术条例》修订四个方面的问题》文中认为《广西膨胀土地区工业与民用建筑勘察、设计、施工和维护条例》颁布试行18年来，为广西膨胀土地区的工程建设发挥了重要作用，并积累了许多经验和使用意见。近十多年来，国内外对膨胀土问题的研究不断发展，涌现了许多新的研究成果。基于此，针对总结出的原条例中存在的十大问题，结合国内现有膨胀土规程的特点和不足，本文充分考虑广西膨胀土的特点，分别在广西膨胀土的地质特征和典型地区综合柱状图、广西膨胀土的地基胀缩性的评价、广西膨胀土典型地区承载力的确定、广西膨胀土地区处理措施四个方面对原条例提出了建议。本文的研究成果对于修订原条例及编制新的《广西膨胀土地区建筑技术规程》具有重要的参考价值。

龚裕祥,张三川[6]（2002）在《论膨胀土地基处理》文中进行了进一步梳理膨胀土是一种特殊的不良建筑地基。主要介绍其特性 ,并根据多年来对膨胀土地基有效处理的实践经验 ,提出了一些膨胀土地基的处理方法 ,以供广大同行参考

高家权[7]（2002）在《浅谈膨胀土地基设计与施工》文中认为

李斌宇[8]（2000）在《试论太原东山地区膨胀土地基对建筑物的危害及防治措施》文中研究指明本文介绍太原东山淖马地区膨胀土的特性及对建筑物的危害。以根据工程实际采取相应的设计、施工措施,同时更应认识膨胀土地基上的建筑物管理维护的重要性。

袁广林,田立柱[9]（1999）在《膨胀土对建筑物的危害及防治》文中研究说明本文介绍了徐州地区膨胀土的特性及其对建筑物的危害，并根据经验和研究，提出了膨胀土地基的处理措施。实践证明，这些措施适用、经济、有效

冯臻[10]（1998）在《膨胀土地基基础设计浅析》文中认为介绍了膨胀土地基的一般特性,对建筑物的危害,膨胀土的鉴别和等级划分,在遇到膨胀土的情况下各类建筑物的地基处理,结构设计的一般原则以及施工措施。

### 二、膨胀土地基上建筑物设计初探（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、膨胀土地基上建筑物设计初探（论文提纲范文）

#### （1）膨胀土地基桩-土相互作用模型试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 膨胀土研究现状

1.2.2 桩-土相互作用研究现状

1.2.3 膨胀土地基中基桩承载特性研究现状

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

2 膨胀土模型试验相似材料膨胀特性试验研究

2.1 概述

2.2 材料选择及试验方法

2.2.1 试验原料

2.2.2 试样制备

2.3 试验结果分析

2.3.1 不同配比混合物膨胀特性分析

2.3.2 初始干密度对混合物膨胀应变的影响

2.3.3 初始含水率对混合物膨胀应变的影响

2.4 膨胀土相似材料膨胀性影响因素正交试验

2.4.1 正交试验设计

2.4.2 正交试验结果分析

2.5 小结

3 膨胀土地基基桩模型试验研究

3.1 概述

3.2 模型试验概况

3.2.1 试验设计

3.2.2 试验过程

3.2.3 测试元器件布置

3.2.4 试验加载

3.3 试验结果分析

3.3.1 浸水前桩体承载特性分析

3.3.2 浸水后桩-土体系变形分析

3.3.3 浸水后桩体受力分析

3.4 小结

4 膨胀土地基中荷载作用下桩基承载特性数值模拟分析

4.1 ABAQUS及有限元分析简介

4.2 桩土计算模型的建立

4.2.1 桩土模型分析选择

4.2.2 计算模型的建立

4.3 计算结果分析

4.3.1 膨胀土地基中荷载作用下桩体沉降分析

4.3.2 膨胀土地基中荷载作用下桩身受力分析

4.3.3 桩径与桩长对桩基承载能力的影响

4.4 小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （2）浅谈厂房建筑工程膨胀土地基设计（论文提纲范文）

引言

1 膨胀土的性质和成因

1.1 膨胀土的成因及其分布

1.2 膨胀土的工程特性

1.2.1 胀缩性

1.2.2 崩解性

1.2.3 多裂隙性

1.2.4 超固结性

1.2.5 风化特性

1.2.6 强度衰减性

1.3 膨胀土物理力学特性指标特点

2 膨胀土对厂房建筑工程造成的危害和处理措施

2.1 膨胀土对厂房建筑工程造成的危害

2.2 膨胀土厂房建筑地基措施

3 膨胀土地基设计处理

3.1 膨胀土地基的处理设计措施原则

3.2 厂房膨胀土地基结构处理措施

4 案例分析

5 结语

#### （3）膨胀土地基上的墙体基础（论文提纲范文）

1 定义墙体基础

2 确定墙体基础的适用部位

3 给出墙体基础的形式

3.1 墙体基础基本形式

3.2 墙体基础加强形式a

3.3 墙体基础加强形式b

4 墙体基础的设计及应用准则

5 结语

#### （4）膨胀土地基变形特性研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

第一节 膨胀土的国内外研究概况

第二节 研究的意义和目的

第三节 膨胀土的胀缩机理

第四节 本文研究的主要内容

第二章 合肥地区膨胀土地基膨胀变形量的影响因素研究

第一节 合肥地区膨胀土的区域特征

第二节 膨胀率的试验测定

第三节 膨胀率与荷载含水率关系的研究

第四节 膨胀变形量计算中计算层深度的研究

第三章 合肥地区膨胀土膨胀变形量计算中经验系数及修正计算的研究

第一节 现场浸水膨胀试验情况

第二节 浸水膨胀试验的项目及变形观测情况

第三节 现场浸水膨胀试验的观测成果及分析

第四节 膨胀变形计算公式中经验系数的确定及修正计算公式

第五节 合肥地区膨胀变形量修正计算公式效果检验

第四章 膨胀土地基上建筑物的变形特性分析

第一节 膨胀土地基上建筑物变形的特征和类型

第二节 建筑物的竖向变形幅度及影响因素

第三节 建筑物的变形特征分析

第四节 含水率与建筑物升降的关系

第五章 合肥地区膨胀土地基的工程措施的研究

第一节 水泥稳定膨胀土的研究

第二节 石灰改良膨胀土地基的实例分析

第三节 强夯法加固膨胀填土地基的应用研究

第六章 结论

参考文献

致谢

#### （5）《广西膨胀土地区建筑技术条例》修订四个方面的问题（论文提纲范文）

第1章 绪论

1.1 当前膨胀土基本情况和研究目的及意义

1.2 《85广西条例》中存在的问题及其它膨胀土规范的特点

1.3 本文的主要工作及研究思路

第2章 广西膨胀土的地质特征和典型地区综合柱状图

2.1 广西膨胀土的主要成因类型及其主要特征

2.2 广西膨胀土的典型地区综合柱状图

第3章 关于广西膨胀土的地基胀缩性的评价

3.1 影响膨胀土地基胀缩性的因素

3.2 国内膨胀土规范关于地基胀缩性的评价

3.3 膨胀土坡地地基特点

3.4 广西膨胀土地基胀缩性的评价

第4章 关于广西膨胀土典型地区地基承载力的确定

4.1 膨胀土的工程特性

4.2 膨胀土的地基承载力试验

4.3 广西膨胀土典型地区地基承载力的确定

第5章 关于广西膨胀土地区处理措施的探讨

5.1 膨胀土地区建构物设计和处理的基本原则

5.2 广西膨胀土区膨胀土建筑结构措施

5.3 广西膨胀土区边坡防护措施

5.4 广西膨胀土区地基处理措施

5.5 广西膨胀土区道路处理措施

第6章 结论及建议

6.1 结论

6.2 建议

参考文献

#### （6）论膨胀土地基处理（论文提纲范文）

1 膨胀土地基特性及分析

1.1 膨胀土地基特性

1.2 膨胀土地基上建筑物破坏特点

2 膨胀土地基处理的一般方法及其应用

2.1 膨胀土地基处理

2.2 不同建筑物结构类型的处理措施

3 结束语

### 四、膨胀土地基上建筑物设计初探（论文参考文献）

- [1]膨胀土地基桩-土相互作用模型试验研究[D]. 张振阳. 兰州交通大学, 2020(01)

- [2]浅谈厂房建筑工程膨胀土地基设计[J]. 张莉. 中华民居(下旬刊), 2014(08)

- [3]膨胀土地基上的墙体基础[J]. 宁裕忠. 广西大学学报(自然科学版), 2004(03)

- [4]膨胀土地基变形特性研究[D]. 张家柱. 河海大学, 2004(01)

- [5]《广西膨胀土地区建筑技术条例》修订四个方面的问题[D]. 季伟. 广西大学, 2004(04)

- [6]论膨胀土地基处理[J]. 龚裕祥,张三川. 西部探矿工程, 2002(04)

- [7]浅谈膨胀土地基设计与施工[J]. 高家权. 安徽建筑, 2002(02)

- [8]试论太原东山地区膨胀土地基对建筑物的危害及防治措施[J]. 李斌宇. 山西建筑, 2000(01)

- [9]膨胀土对建筑物的危害及防治[J]. 袁广林,田立柱. 煤矿设计, 1999(04)

- [10]膨胀土地基基础设计浅析[J]. 冯臻. 邮电设计技术, 1998(04)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/7b4ed13af9ef2f27473f8f7e.html