# 树脂砂生产线调研报告

##### 问：树脂砂生产线的基本参数

答：1、S3305破碎机

2、S524Ⅲ贯通式磁选机

A.生产率：7～15t/h B.滚筒直径：250mm

C.磁选宽度：180mm D.功率：0.37KW

3、S524ⅣC离心转子二次二级再生机

A.生产率 5t/h B.功率 2x11kw

C.噪声 ≤85dB(A)

4、S524Ⅶ型斗式提升机

A. 生产率： 5t/h B. 斗宽： 146mm

C. 带宽： 170mm D. 功率： 1.5kw

5、S255L移动双臂连帆老续式树脂砂混砂机

该机采用PLC控制，树脂采用齿轮泵，固化剂采用意大利进口隔膜泵输料，且直流调速；固化剂系统采用PVC耐腐材料制造；大臂螺旋输送，小臂为对开式结构，叶片可完基指***露，易于清理。小臂衬板为耐磨衬板，材料为不锈钢，使用寿命长。

A.生产率： 5t/h B.出砂口距地面高度： 1400mm

C.大臂回转半径态锋升： 2200mm D.混砂搅笼回转半径： 1200mm

E.大臂搅笼减速电机： 2.2Kw F.混砂搅笼电机： 5.5Kw

G.树脂泵电机： 0.4KW H.固化剂泵电机： 0.4KW

6、除尘系统

- DMC.64 脉冲式反吹除尘器。

##### 问：怎样确定树脂砂生产线加工的铸件清理程序

答：( 1)根据树脂砂生产线加工的铸件的材质。如灰铸铁小件无需改善组织， 铸造应力小，不必也处理。其明瞎侍浇注系统断面小，易于以机械方法除去。

( 2)根据树脂砂生产线加工的铸件的复杂程度。如结构十分复杂的发动机 。L体与缸盖等树脂砂生产线加工的铸件，往往要采取特殊方法除去内腔芯砂。

( 3)根据树脂砂生产线加工的铸件重量。小树脂砂生产线加工的铸件可用固定砂轮机打磨，用 抛丸清理滚筒进行清理，抛丸机铸件则采用悬挂式砂轮或手砂轮，也可采用悬挂式抛丸机进行清理。

(4)根据生产方法激吵与批量。批量大的树脂砂生产线加工的铸件采用先进的 专用清理机械。金属型等特种浇树脂砂生产线加工的铸件则无需落砂、清砂。

(5)根据技术要求。如神行是否需要粗加工，是否需要防 锈涂漆等。

- (6)根据前道工序的执行情况。如芯砂愤散性好时， 复杂树脂砂生产线加工的铸件的型腔易于落芯，不必采用型芯落砂专用设备。

##### 问：建一个小型铸造厂，铝件做压铸，铁件做树脂砂，需要什么设备，大约要多少投资？

- 答：大过年的就在考虑创业的事情了，值得钦佩。铸铁的投资上位朋友已经告诉你了就不再多说。至于压铸，要看你的规模及选用什么设备，进口的压铸机虽然好大搏氏价格太贵，一般不作考虑。国产的压铸机生产通用的零件足够了。国内的品牌机有力劲、伊之密、上海三基等，这三家的机器不相上下，价格嘛力劲最贵、伊之密次之、三基最便宜。当然在广东还有很多家小型压铸机厂，价格就更便宜了，不是不能用，稳定性差点、毛病多点，我有很多朋友就没有选用品牌机一样生产。压铸机的价格因不同的厂家而不同，但考虑投资时业内有个大概的算法就是每10吨的锁模力要1~1.3万，例如280吨压铸机价格在28万至32万不等察银唯。除了压铸机，还要考虑机边炉，无论是电炉还是燃油炉价格都在1.5~2.5万元左右（小吨位机用炉），当然炭炉会便宜一点，但会影响到生产环境，而且铝水的温度又不易控制不建议采用。主要的设备选完还有一些辅助设备例如钻床、攻牙机、抛光机等，大概败培需要投资3~5万元左右就够了。投资一个厂不是只考虑设备的，还要考虑流动资金是否能保证工厂运转正常。铝合金或铸铁原材料一般都是现金结算，做得好的能做到月结30天已经非常不错了，工厂的租金一般都是两按一租，员工的工资必须准时发放，还有水电费等，这都需要不少的开支必须考虑到位。顺便提一下铸铁铸造的话，如果不是大批量生产不一定要考虑造型线的，但必须要购买铸铁的融化设备，一般使用工频炉或中频炉。至于消失模铸造以前又称失蜡铸造，是可以生产铝合金及铸铁铸钢精铸件，投资的话射蜡机或注蜡机是必须要考虑的，金属熔化设备是必须要考虑的，制壳烘烤焙烧设备时一定要考虑的，逐渐的清理设备是一定要考虑的。设备的价格因厂家的不同而差异较大，无锡那边的铸造设备生产厂家比较多，价格相对便宜点，可以考虑。希望你经过充分调研后创业成功。

- 答：你都没分，别人可能不会愿意帮你的，我来跟你简单说一下吧。铝件我不太熟悉，不过铸铁我已洞旁拍经搞了5年了纳羡，你需要有制芯机，一台约20W，造型线看你启伍要什么的了，手工的也就几十万一台机器，FCMX或者DISA大型设备都上百万了，还要有模具，也得几万，不过你要是能建起来利润非常可观啊。

答：一、压铸投入挺大的，详细计算如下：

1、压铸机，力劲160t，15万；

2、工厂建造 （行车建造），50万；

3、空气压缩机和气管系统，2万；

4、项目开发和模具预备费用，10万；

5、铝合金库存1T，14万；

6、熔化炉和保温炉，2万；

7、电保温炉，使用1天电费0.1万，一个月3万（熔化炉使用焦炭炉）；

8、客户会拖欠账款二个月；

9、检测设备投闭世资，1万（无三坐标）；

10、一名工人工资族清一年3.5万；

大概的费用最少90万：

- 铸件费用比较低，场地解决，工人不聘用，只用3万就轿穗肢可以了！

本文来源: https://www.lw73.cn/article/94174ff35297079b1ac4b423.html