# 清水混凝土施工及质量控制

### 一、清水混凝土施工及质量控制（论文文献综述）

尚良辉[1]（2021）在《清水混凝土施工工艺及质量控制》文中进行了进一步梳理经济与科技的进步推动了土建行业的迅猛发展,土建工程建设无论是在数量上,还是在工程规模上都实现了较大提升。作为土建工程建设的重要组成部分,清水混凝土因节约投资、耐久性好及外表美观等优点而备受行业关注。清水混凝土施工工艺已在各大土建工程建设项目施工中广为普及与流行,因此探讨清水混凝土施工工艺及质量控制对于强化清水混凝土施工技术应用大有裨益。

魏斌建[2]（2021）在《桥梁工程清水混凝土施工技术分析》文中指出在桥梁工程施工中,清水混凝土模板施工是常用的一种施工方式,它对施工质量的优化发挥着重要作用。论文在阐述清水混凝土技术特征的基础上,就其重点工艺环节展开分析,并指出该工艺在桥梁工程建设中的技术要点,期望能进一步提升清水混凝土施工技术在桥梁工程中的应用水平,保证桥梁工程的施工质量,促进桥梁工程的持续、稳定发展。

赵元梓,杨大健,鲍旺,续文昊,刘嘉[3]（2021）在《饰面清水混凝土施工工艺及质量管控的研究与应用》文中认为以上海市杨浦区某公共建筑为背景工程,结合实际工况和关键工序,从内外模板的制作、运输、连接及安装,混凝土浇筑,成品保护等方面,介绍分析了饰面清水混凝土的施工工艺流程、施工过程中的质量管控措施及相关注意事项,可为相关工程施工提供借鉴经验。

李博[4]（2021）在《桥梁工程中清水混凝土施工技术及质量控制问题研究》文中研究指明以清水混凝土施工工艺及质量控制研究为目的,对清水混凝土施工工艺进行了详细阐述,包括混凝土搅拌的注意事项、运输的时间把控,混凝土的浇筑及养护等。结合某桥梁工程提出不同条件下的施工质量控制和材料质量控制措施,为清水混凝土施工方案的制定提供参考。

王伟[5]（2021）在《荣成少年宫清水混凝土结构建设工程施工质量管理研究》文中提出清水混凝土可形成由混凝土本身的纹理、质感和在施工前精心设计的禅缝、明缝和螺栓孔等组合而成的一种天然状态面层,是现代建筑的一种表现形式。荣成少年宫采用清水混凝土作为结构工程的主要材料,使得建筑整体效果变得和谐统一。其清水混凝土结构工程体量巨大、造型复杂多变,同时由于清水混凝土结构工程的质量管理要素多、波动性大,各要素间相互影响会引起连锁反应,从而影响工程质量,这就要求必须有一套高效实用的质量管理方案。通过明确荣成少年宫工程的功能需求、施工选址和环保要求,确定了清水混凝土结构工程设计理念、结构选型。在工程设计的技术标准下,采用头脑风暴法对质量管理要素进行初步识别,随后应用德尔菲法进一步对质量管理要素进行区分,经过多轮次的调研、统计、汇总,得出人员、工序、原材料、机械设备、施工环境质量管理要素,运用层次分析法对识别出来的质量管理要素进行定量分析,计算出各质量管理要素权重。依据计算权重结果,综合考虑工程资源、质量、安全、工期等因素,有针对性的建立相应的质量管理总体规划,从工程质量人员管理等主要方面提升参建各单位质量管理水平,根据质量管理方案,组织工程参建各单位制定具体实施细则和实施标准,依照施工进度进行质量管控,保证质量管理方案切实可行。从标准化管理、规章制度保障、技术保证等多方面制定保障措施,保证清水混凝土结构工程质量管理方案顺利实施。结合研究对象荣成少年宫清水混凝土结构工程实际情况,得出一套科学、完整的质量管理和实施保障方案,为行业同类型的工程施工提供参考。

姜涛[6]（2021）在《具有自清洁功能的再生骨料清水混凝土的制备与应用》文中认为随着我们国家城镇化的进程不断加快,越来越多的拆旧建新工程不仅消耗了大量的天然资源,也带来了大量的建筑废弃物,对环境造成了严重的污染,故对于建筑废弃物的回收利用迫在眉睫。同时由于清水混凝土一次浇筑成型,无需二次抹灰,减少了施工扬尘和建筑垃圾的产生,但是清水混凝土长时间将其外表面暴露在空气中,容易受到污染,导致清水混凝土失去了原本的饰面效果甚至影响混凝土的使用寿命。故将废弃混凝土破碎加工成的再生骨料用于制备具有自清洁功能的再生骨料清水混凝土,同时解决了建筑废弃物回收利用、天然骨料资源匮乏、环境污染、混凝土表面污染等问题,形成了结构-功能一体化的绿色建筑材料,具有很大的经济、环境和社会效益,符合土木建筑行业可持续发展的要求。本文围绕再生骨料自清洁清水混凝土的配合比设计及制备工艺展开研究,首先通过探索不同因素对再生骨料清水混凝土的影响规律及显着性,对混凝土配合比参数进行优选,得到最佳配合比参数;其次基于最佳混凝土配合比参数,研究不同光催化剂浓度、光催化剂引入方式和喷涂龄期对混凝土光催化自清洁效率的影响规律;最后对再生粗骨料含水状态、搅拌工艺、模板处理工艺和光催化剂引入方式对再生骨料自清洁清水混凝土制备工艺进行优化研究,并形成一份相关施工技术指南。论文的主要研究内容和成果如下:（1）基于正交试验优选出再生骨料清水混凝土最佳配合比参数选取水胶比、砂率和胶凝材料含量作为三个关键因素,每个因素选取三个水平,以工作性能、力学性能和表观性能作为试验指标,并采用L9（34）正交表进行正交试验,得到不同因素对试验指标的影响规律及显着性,结合综合平衡法优选出同时满足再生骨料清水混凝土工作性能、力学性能和表观性能要求的最优配合比参数:水胶比0.27,砂率49%,胶凝材料含量500kg/m3。基于此配合比将再生粗骨料混凝土和天然粗骨料混凝土试验结果进行对比,发现相较于天然骨料混凝土,再生骨料清水混凝土的力学性能有一定程度的下降,工作性能和表观性能相差无几。（2）揭示了不同因素对混凝土光催化自清洁效率的影响规律在优选出再生骨料自密实清水混凝土配合比的基础上,研究了再生粗骨料负载法、表面喷涂法和衬板材料负载法三种不同的光催化剂引入方式、不同光催化剂浓度和不同喷涂龄期对混凝土光催化自清洁效率的影响,得出:随着光催化剂浓度的增加,三种制备方式的混凝土光催化自清洁效率都有所提升,但是提升效果存在差异;采用不同龄期喷涂所得到的混凝土光催化自清洁效率存在一定的差别,但并不是很明显;在光催化剂浓度相同的条件下,表面喷涂法的光催化自清洁效率都要优于另外两种引入方式。（3）优化了再生骨料自清洁清水混凝土制备工艺从再生粗骨料含水状态、搅拌工艺、模板处理工艺和光催化剂引入方式四个方面优化了再生骨料自清洁清水混凝土的制备工艺,发现采用气干状态再生粗骨料制备的混凝土性能相对较好;二次搅拌工艺中的水泥裹石法对混凝土性能提升最大;采用衬板材料处理的方式要优于涂刷脱模剂的处理方式;透水模板布负载法同时兼顾了混凝土的表观性能和自清洁效果,更符合再生骨料自清洁混凝土的性能要求。基于上述制备工艺的优化选择,编写了一份具有自清洁功能的再生骨料清水混凝土施工技术指南。

呼子纳,姚宝永[7]（2021）在《丰满水电站厂房饰面清水混凝土工艺与质量控制》文中研究指明丰满水电站全面治理（重建）工程是国家重点项目,其发电厂房采用饰面清水混凝土,实施过程中进行了详细深入的前期策划、优化设计、材料优选、配合比试验研究和大量细部工艺试验,形成了从模板制安、钢筋制安、混凝土拌制、浇筑、养护和成品保护及缺陷处理到保护剂涂刷等一整套施工及质量控制管理技术。本文对丰满水电站厂房饰面清水混凝土实施过程中的技术研究与质量控制实践进行了系统的总结分析。

刘亚莲,胡云鹤,张治洲,黄聪,冯铭[8]（2020）在《丰满重建工程发电厂房清水混凝土施工技术》文中进行了进一步梳理饰面清水混凝土是指表面颜色一致,由有规律排列的对拉螺栓孔眼、明缝、蝉缝、假眼等组合形成的、以自然质感为饰面效果的清水混凝土。由于省去抹灰和饰面层而节约了投资,减少了湿作业,消除了抹灰工程空裂、脱落的质量通病,增大房屋开间、净高尺寸,取得了经济、环保和社会效益三者统一。结合丰满重建工程发电厂房清水混凝土施工,分析了饰面清水混凝土的质量控制标准、原材料及半成品的质量控制和模板施工工艺,论述了施工工艺控制要点及控制措施,确保了饰面清水混凝土质量控制目标的实现。

杨勇[9]（2020）在《“水滴型”索塔清水混凝土施工关键技术》文中进行了进一步梳理针对珠海市洪鹤大桥主塔对混凝土外观质量、工作性能和耐久性的要求,对清水混凝土原材料的优选和控制、混凝土配合比的优化设计、模板体系的选择、混凝土耐久性的设计以及施工现场质量关键点的控制进行了研究,并应用于洪鹤大桥3#主塔,取得了良好的效果,达到了洪鹤大桥主塔清水混凝土质量控制的预期目标。

张健[10]（2020）在《普通清水混凝土表观气孔控制方法的鲁棒性研究》文中提出清水混凝土是一种直接采用混凝土表面作为饰面的新型混凝土,拥有表面完整性好、成型后不再进行刻凿修补、不需要装饰装修、简明、朴素、真实等优势,愈来愈受到人们的青睐。虽然清水混凝土引入国内只有短短三十年时间,但随着节约型社会、可持续发展理念的深入,近年来得到了快速发展。但至今清水混凝土的色差和气孔控制的稳定、再现较难,形成的机理研究不足。本文从清水混凝土表观气孔的形成机理出发,通过改变清水混凝土的原材料和配合比,调节材料参数、施工工艺参数和模板参数,提出了能重复稳定制备表观气孔少、美学等级优异的清水混凝土高鲁棒性参数控制区间,经济性较好,对实际工程具有很好的指导意义。其中材料参数包括初始含气量、粗骨料最大粒径、塑性粘度系数、初始屈服应力、泌水率和微生物抗泛碱剂;施工工艺参数包括振动频率、振动时间和振动幅度;模板参数包括不同接触角的脱模剂。结果表明:调节清水混凝土浆体的初始含气量为2%-3%,控制粗骨料粒径在5-25mm,调节清水混凝土浆体的塑性粘度系数为5-10Pa·s,屈服应力为100-200Pa之间,控制泌水率在8%-10%,振动频率在10000-12000次/分,振动时间在20-25s,振动幅度在1.0-1.2mm,调节接触角区间为102°-112°时,能较好控制清水混凝土的表观气孔状况,微生物抗泛碱剂对清水混凝土的表观气孔基本没有影响。在实验室得到表观气孔等级优异的清水混凝土高鲁棒性参数控制区间后,将其应用到宁句轨道交通项目高架区间的清水混凝土中,工程应用的结果表明,实验室得到的高鲁棒性参数控制区间具有较好的抗干扰能力,现场清水混凝土表观气孔情况得到改善,上述高鲁棒性参数控制区间对于实际工程清水混凝土施工具有较好的指导意义。

### 二、清水混凝土施工及质量控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、清水混凝土施工及质量控制（论文提纲范文）

#### （1）清水混凝土施工工艺及质量控制（论文提纲范文）

1 清水混凝土施工工艺

1.1 工程测量放线

1.2 钢筋安装施工

1.3 模板设计与安装

1.4 混凝土施工

2 清水混凝土施工质量控制的有效方法

2.1 加强模板施工质量管控

2.2 做好钢筋安装质量管控

2.3 落实混凝土浇筑与养护管理

3 结语

#### （2）桥梁工程清水混凝土施工技术分析（论文提纲范文）

1 引言

2 清水混凝土施工特点

3 桥梁工程清水混凝土施工关键环节

3.1 施工测量

3.2 模板安装

3.3 清水混凝土浇筑

3.4 拆除模板

4 清水混凝土施工过程中的控制要点

4.1 组成材料的控制

4.2 桥梁工程清水混凝土施工中的常见质量通病预防分析

4结语

#### （3）饰面清水混凝土施工工艺及质量管控的研究与应用（论文提纲范文）

1 工程概况

2 施工工艺流程

3 施工技术与质量控制措施

3.1 外模板的加工与质量控制

3.2 造型胶模运输要求

3.3 造型胶模与外模板的黏结

3.4 模板安装关键点

3.5 混凝土浇筑

3.6 冬季施工防护

3.7 成品保护

4 结语

#### （4）桥梁工程中清水混凝土施工技术及质量控制问题研究（论文提纲范文）

1 工程概述

2 材料施工工艺及质量控制

3 浇筑工艺及质量控制

4 养护工艺及外观质量控制

4.1 养护工艺及质量控制

(1）正常温度下施工常用的养护方法

(2）雨期施工

(3）夏天施工

(4）冬天施工

4.2 材料质量控制

5 结语

#### （5）荣成少年宫清水混凝土结构建设工程施工质量管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 国内外研究评述

1.4 论文主要研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线

第2章 荣成少年宫清水混凝土结构工程概况与质量目标

2.1 清水混凝土结构工程基本情况

2.1.1 清水混凝土结构工程设计理念

2.1.2 清水混凝土结构工程技术要求

2.1.3 清水混凝土结构选型及结构措施

2.1.4 清水混凝土结构工程质量特点

2.2 清水混凝土结构工程参建各方基本情况

2.2.1 清水混凝土结构工程建设单位基本情况

2.2.2 清水混凝土结构工程设计单位基本情况

2.2.3 清水混凝土结构工程施工单位基本情况

2.3 清水混凝土结构工程质量目标

2.4 本章小结

第3章 荣成少年宫清水混凝土结构建设工程质量管理难点及质量管理要素

3.1 建设工程施工质量管理难点

3.1.1 影响工程质量管理因素多

3.1.2 工程质量管理的波动性大

3.1.3 质量管理受资金工期制约

3.1.4 造型复杂质量管理难度高

3.2 质量管理要素识别

3.2.1 质量管理要素初步识别

3.2.2 质量管理要素深度识别

3.2.3 质量管理要素识别结果

3.3 质量管理要素评价

3.3.1 质量管理要素评价目的

3.3.2 质量管理要素评价过程

3.3.3 质量管理要素评价结果

3.4 本章小结

第4章 荣成少年宫清水混凝土结构建设工程质量管理方案建立

4.1 质量管理总体规划

4.2 人员管理方案建立

4.2.1 设立质量管理组织机构方案

4.2.2 提升工程人员综合素质方案

4.3 工艺质量管理方案建立

4.3.1 编制施工工序方案

4.3.2 制定工序交接方案

4.3.3 制定工序验收方案

4.3.4 制定施工工艺问题应对方案

4.4 原材料质量管理方案建立

4.4.1 建立材料供应制度

4.4.2 完善原材料的管理

4.4.3 健全物料采购管理

4.5 机械设备管理方案的建立

4.5.1 机械设备选用原则

4.5.2 机械设备管理内容

4.6 施工环境管理方案建立

4.6.1 建立现场施工环境管理方案

4.6.2 冬雨季施工的环境管理方案

4.6.3 建立安全施工环境管理方案

4.7 本章小结

第5章 荣成少年宫清水混凝土结构建设工程质量管理方案实施

5.1 工程质量人员管理方案实施

5.1.1 明确质量管理组织职责

5.1.2 提升工程人员综合素质

5.2 工序质量管理方案实施

5.2.1 施工技术方案的实施

5.2.2 工序交接方案的实施

5.2.3 工序验收方案的实施

5.3 原材料质量管理方案实施

5.3.1 严格控制材料进场环节质量

5.3.2 严格执行材料存储保管制度

5.4 机械设备管理方案实施

5.4.1 机械设备型号及其精度

5.4.2 完善机械设备管理流程

5.5 施工环境管理方案实施

5.5.1 冬雨季施工管理方案的实施

5.5.2 安全施工环境管理方案实施

5.6 本章小结

第6章 荣成少年宫清水混凝土结构工程质量管理方案保障措施

6.1 标准化管理

6.1.1 规章制度标准化

6.1.2 人员配置标准化

6.1.3 工程实体质量控制标准化

6.2 制度保障

6.2.1 建立完善的施工管理制度

6.2.2 落实实施项目施工计划

6.2.3 建立质量协调机制

6.2.4 建立项目推进机制

6.3 技术保障

6.3.1 新设备应用保障

6.3.2 新材料应用保障

6.3.3 新技术应用保障

6.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及获得成果

致谢

个人简介

#### （6）具有自清洁功能的再生骨料清水混凝土的制备与应用（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 再生混凝土研究现状

1.2.2 清水混凝土研究现状

1.2.3 光催化自清洁混凝土研究现状

1.2.4 目前研究不足

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第二章 原材料及试验方法

2.1 原材料

2.1.1 水泥

2.1.2 矿物掺合料

2.1.3 骨料

2.1.4 减水剂

2.1.5 拌和水

2.1.6 亚甲基蓝试剂

2.1.7 光催化剂

2.2 试验方法

2.2.1 物理性能测试

2.2.2 工作性能测试

2.2.3 力学性能测试

2.2.4 表观性能测试

2.2.5 光催化自清洁性能测试

2.2.6 细微观性能测试

2.3 本章小结

第三章 再生骨料清水混凝土配合比设计

3.1 再生粗骨料性能研究

3.2 正交试验设计

3.2.1 正交试验设计原理

3.2.2 配合比参数控制

3.2.3 正交因素表和设计表

3.2.4 正交试验分析方法

3.3 正交试验结果与分析

3.3.1 正交试验结果

3.3.2 工作性能分析

3.3.3 力学性能分析

3.3.4 表观性能分析

3.4 配合比优选

3.4.1 正交试验多指标综合分析

3.4.2 最优组合配合比及试验结果

3.5 本章小结

第四章 再生骨料自清洁清水混凝土光催化效率研究

4.1 光催化自清洁机理

4.1.1 光催化反应机理

4.1.2 光致亲水性机理

4.2 试验方案及试件制备

4.2.1 试验方案

4.2.2 光催化自清洁试件制备

4.3 试验结果与分析

4.3.1 试验结果

4.3.2 亚甲基蓝溶液标准曲线

4.3.3 光催化自清洁效率影响因素分析

4.4 本章小结

第五章 再生骨料自清洁清水混凝土制备工艺优化研究

5.1 再生粗骨料含水状态

5.1.1 试验方案

5.1.2 试验结果与分析

5.2 搅拌工艺

5.2.1 试验方案

5.2.2 试验结果与分析

5.3 模板处理工艺

5.3.1 试验方案

5.3.2 试验结果与分析

5.4 光催化剂引入方式

5.4.1 试验方案

5.4.2 试验结果与分析

5.5 施工技术指南

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新点

6.3 展望

参考文献

附录 再生骨料自清洁清水混凝土施工技术指南

作者简介

#### （7）丰满水电站厂房饰面清水混凝土工艺与质量控制（论文提纲范文）

1 水电站发电厂房清水混凝土应用现状

2 配制高性能饰面清水混凝土是饰面清水混凝土的根本

2.1 原材料的选择

2.1.1 水泥

2.1.2 粗骨料

2.1.3 细骨料

2.1.4 粉煤灰

2.1.5 矿粉

2.1.6 减水剂

2.2 配合比设计优化

2.2.1 采用密实骨架堆积法试配提高密实度减少气泡

2.2.2 调整胶凝材料用量控制表面效果

2.2.3 替换粉煤灰减少色差、色斑

2.2.4 因地制宜进行适配优选

3 模板技术与工艺是饰面清水混凝土的保证

3.1 模板选定

3.2 模板设计

3.3 模板制作安装工艺关键环节

3.3.1 模板开孔工艺

3.3.2 模板拼缝处理工艺

3.3.3 明缝条安装工艺

3.3.4 阳角条安装工艺

3.3.5 爬锥安装工艺

3.3.6 门、窗、孔口模板工艺

3.3.7 墙体模板工艺

3.3.8 柱模板工艺

3.4 模板制安质量控制

4 钢筋对饰面清水混凝土的影响

4.1 合理配置构造配筋提高抗裂能力

4.2 严格控制保护层厚度减少裂缝

4.3 减少钢筋对混凝土外观质量的影响

5 浇筑工艺与质量是饰面清水混凝土的关键

5.1 仓面浇筑设计

5.2 混凝土拌合质量控制

5.3 浇筑过程关键环节

5.3.1 控制下料高度及浇筑厚度

5.3.2 振捣方法

5.3.3

5.3.4

5.4 控制收面质量

5.5 控制拆模时间

5.6 养护及成品保护

6 涂刷保护剂美化外观效果提高耐久性

7 结 语

#### （8）丰满重建工程发电厂房清水混凝土施工技术（论文提纲范文）

0 引 言

1 清水混凝土质量要求及前期准备

1.1 工程概况

1.2 清水混凝土质量控制标准

1.3 清水混凝土施工策划

1.4 原材料及半成品质量控制

1.5 配合比选定

2 施工模板

2.1 模板设计

2.2 模板选型

2.3 模板加固

2.4 模板加工质量控制

3 清水混凝土施工

3.1 供料及运输

3.2 浇筑前准备

3.3 混凝土入仓

3.4 混凝土振捣

3.5 混凝土收仓处理

3.6 成品保护及保护剂施工

3.7 混凝土质量通病防治

3.8 浇筑成型的清水混凝土

4 结 语

#### （9）“水滴型”索塔清水混凝土施工关键技术（论文提纲范文）

引言

1 工程概况

2 混凝土的施工要求

(1)外观质量。

(2)耐久性。

(3)抗裂性能。

(4)新拌混凝土的性能。

3 清水混凝土研究

3.1 原材料选择与质量控制

3.2 配合比设计

3.3 模板设计

3.4 脱模剂选择

4 施工关键技术

4.1 原材料及配合比控制

4.2 钢筋保护层厚度控制

4.3 模板工程质量控制

4.4 混凝土的浇筑和振捣

4.5 混凝土养护及成品保护

4.6 实心段大体积混凝土控裂措施

5 实施效果

结语

#### （10）普通清水混凝土表观气孔控制方法的鲁棒性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 清水混凝土分类与特点

1.2 清水混凝土国内外发展状况

1.3 现有清水混凝土表观气孔控制要求

1.4 清水混凝土表观质量参数控制区间的研究

1.5 清水混凝土研究与应用存在的问题

1.6 研究目标、意义与内容

1.7 技术路线

第二章 材料参数对清水混凝土表观气孔控制方法鲁棒性的影响

2.1 原材料

2.1.1 水泥

2.1.2 粉煤灰

2.1.3 矿渣微粉

2.1.4 细骨料

2.1.5 粗骨料

2.1.6 外加剂及其他用剂

2.1.7 拌合用水

2.2 试验方法

2.2.1 试件制备方法

2.2.2 试验方案

2.2.3 初始含气量的测定和调节

2.2.4 初始屈服应力和塑性粘度系数的测定和调节

2.2.5 泌水率的测定和调节

2.3 清水混凝土表观气孔的定量测量和评价方法

2.4 初始含气量对清水混凝土表观气孔的影响

2.5 粗骨料最大粒径对清水混凝土表观气孔的影响

2.6 塑性粘度系数和初始屈服应力对表观气孔的影响

2.6.1 塑性粘度系数对清水混凝土表观气孔的影响

2.6.2 初始屈服应力对清水混凝土表观气孔的影响

2.7 泌水率对清水混凝土表观气孔的影响

2.8 微生物抗泛碱功能组分对表观气孔的影响

2.9 本章小结

第三章 施工工艺参数和模板参数对清水混凝土表观气孔控制方法鲁棒性的影响

3.1 引言

3.2 施工工艺参数对清水混凝土表观气孔的影响

3.2.1 混凝土浆体振捣过程中的能量传播分析

3.2.2 混凝土振捣棒振捣密实作用机理

3.2.3 混凝土浆体内部气泡产生的原因

3.2.4 未振捣状态下清水混凝土浆体中气泡的受力与运动分析

3.2.5 振捣状态下清水混凝土浆体中气泡的受力与运动分析

3.2.6 振动频率对清水混凝土表观气孔的影响

3.2.7 振动时间对清水混凝土表观气孔的影响

3.2.8 振动幅度对清水混凝土表观气孔鲁棒性的影响

3.3 模板参数对清水混凝土表观气孔的影响

3.3.1 模板表面气泡的受力与运动分析

3.3.2 脱模剂的影响

3.4 清水混凝土试件内部情况

3.5 本章小结

第四章 工程应用

4.1 引言

4.2 清水混凝土工程概况

4.3 工程现场混凝土验证

4.3.1 原材料

4.3.2 试件制备

4.3.3 工程现场用材料参数、施工工艺参数和模板参数

4.3.4 高鲁棒性参数区间验证的结果和讨论

4.4 U型梁构造参数

4.5 U型梁预制工艺流程

4.6 高鲁棒性参数区间在U型梁上的应用

4.6.1 U型梁表面存在的问题

4.6.2 高鲁棒性参数区间的现场试验

4.6.3 高鲁棒性参数区间验证的结果和讨论

4.7 本章小结

第五章 结论及展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

攻读硕士期间科研成果情况

学术论文

发明专利

致谢

### 四、清水混凝土施工及质量控制（论文参考文献）

- [1]清水混凝土施工工艺及质量控制[J]. 尚良辉. 中国建筑装饰装修, 2021(12)

- [2]桥梁工程清水混凝土施工技术分析[J]. 魏斌建. 工程建设与设计, 2021(12)

- [3]饰面清水混凝土施工工艺及质量管控的研究与应用[J]. 赵元梓,杨大健,鲍旺,续文昊,刘嘉. 建筑施工, 2021(06)

- [4]桥梁工程中清水混凝土施工技术及质量控制问题研究[J]. 李博. 交通世界, 2021(18)

- [5]荣成少年宫清水混凝土结构建设工程施工质量管理研究[D]. 王伟. 哈尔滨理工大学, 2021(02)

- [6]具有自清洁功能的再生骨料清水混凝土的制备与应用[D]. 姜涛. 浙江大学, 2021(02)

- [7]丰满水电站厂房饰面清水混凝土工艺与质量控制[J]. 呼子纳,姚宝永. 水利水电技术(中英文), 2021(S1)

- [8]丰满重建工程发电厂房清水混凝土施工技术[J]. 刘亚莲,胡云鹤,张治洲,黄聪,冯铭. 水利水电技术, 2020(S2)

- [9]“水滴型”索塔清水混凝土施工关键技术[J]. 杨勇. 混凝土世界, 2020(08)

- [10]普通清水混凝土表观气孔控制方法的鲁棒性研究[D]. 张健. 东南大学, 2020(01)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/c226e057d0927674de76267e.html