# 过程工业CIMS中的实时数据库技术

### 一、流程工业CIMS中的实时数据库技术（论文文献综述）

张琳琳[1]（2015）在《测控系统中实时数据库的研究与应用》文中研究说明实时数据库是实现流程工业综合自动化的核心,是实现先进过程控制、全流程模拟以及生产调度优化的基础。实时数据库系统作为企业底层过程控制网络与企业管理网络连接的桥梁,起着承上启下的关键作用。实时数据库系统为流程企业提供统一完整的实时数据采集、存储、管理和监控功能。本课题针对上海蓝滨石化国家钻采炼化设备质量监督检验中心综合自动化测控系统,研究了测控系统的数据信息管理系统。数据信息管理系统是把现场检验数据与检验中心管理系统相结合,实现数据的处理、交换、共享和长期保存等功能。监控层由PLC和工控机组成,采用Profi Bus现场总线网络通信。PLC对试验数据进行实时采集、处理,Win CC作为测控系统的上位工控软件,来实现实验过程的监控,各实验室可以相对独立运行。管理层采用工业以太网与实验室工控机通信,将检验数据传递储存到检验中心的SQL Server数据服务器,实现设备质量监督检验过程的管控一体化。本文根据上海蓝滨石化国家检测中心的实际需求,从整体上分析了实时数据库系统的设计目标和功能实现,研究了基于Win CC实时数据库的体系结构。并结合检测数据的特点,建立了实时数据库系统的数据存储模型和数据服务模型。分析了Win CC历史数据的存取方式,研究了Win CC自定义数据库及VB Script的编程方法,提出了Win CC自定义数据库与SQL Server数据服务器两种存储方案,解决了Win CC自定义数据库与SQL Server数据库的数据交换技术以及数据转存归档方法。利用以太网数据交换技术和SQL数据查询技术,将有效的检验数据转储到SQL Server数据服务器,实现了检验数据的永久保存和查询。考虑到该中心检验设备由不同厂家生产,文中以OPC数据访问规范和OPC对象接口作为研究对象,详细阐述了OPC技术,提出了基于VB的OPC客户端的详细设计方案,并利用该OPC客户端将实时数据转储到数据库中,测试了该方案的有效性。采用OPC技术实现了实时数据库系统与Matlab的数据通信,并在线实时绘制泥浆泵特性曲线,该方法对检验数据的分析与处理具有一定的参考价值。

许志高,沈明玉[2]（2007）在《流程工业CIMS架构及实时数据库技术探讨》文中提出实时数据库定位于MES层,在流程工业现代集成制造系统中,提供了统一和完整的企业级实时数据平台。本文针对流程工业CIMS架构进行研究,分析了实时数据库的特性和关键技术,介绍了数据压缩的主要技术,并对流程工业CIMS中实时数据库的选型进行了探讨。

刘传文[3]（2004）在《流程工业企业综合自动化系统若干关键技术与应用研究》文中研究指明当我们跨入二十一世纪的知识经济时代时，一个以知识和科学为基础，竞争与合作共存的全球化经济圈正在形成。中国加入WTO后，国内的企业，当然也包括流程工业企业，都必须遵循一个统一的市场规则。在这种竞争机制下，企业要想占领先机，赢得市场，必须依靠自己的竞争实力，充分利用现在蓬勃发展的信息技术，增强企业的技术创新能力，提高自身的管理水平，开发利用各种信息资源，来达到降低生产成本，开拓市场，提高企业竞争力的目的。综观各个跨国公司在新形势下的对策，它们都在很大程度上重视和依赖信息技术，以此提高企业竞争力。对于流程工业企业来说，综合自动化系统正是实现这些目的的有效手段和途径。论文将以作者在企业多年工作的实践经验与心得体会为基础，结合企业综合自动化理论，尝试建立一个适应我国流程工业企业实际情况的综合自动化体系构架。作者本人亲自设计，并参与了其中综合集成软件平台的开发工作；还根据实际需求，设计开发了综合自动化系统中的部分单元应用模块，例如生产计划优化、库存管理等。对于综合自动化系统的安全性设计也一并作了考虑，并且参与了综合自动化系统在一个企业的实际应用的工程实施工作。本论文的主要研究工作概括如下： （1） 简要回顾了计算机集成制造系统（CIMS）的发展历程，总结了计算机集成过程系统（CIPS）的设计、开发及应用情况，并且简明扼要地比较了两者的差异。论文在总结前人有关CIPS的设计、开发及应用成果的基础上，结合作者本人在企业多年工作的心得体会，充分考虑到流程工业企业的特点，提出了基于三层模式、两套平台、高效集成的流程工业企业综合自动化整体架构体系，并且对组成这个体系的各个模块及其功能进行了简要的描述。 （2） 根据组成流程工业企业综合自动化架构体系中的各个模块的重要程度，首先设计开发了体系中最为重要的综合集成软件平台ESP-PlantJet。该平台基于J2EE技术框架，具有界面友好、容易维护、可靠性高、操作简便的特点。同时，综合集成软件平台本身也是一个综合自动化系统中的单元应用模块的开发平台。 （3） 基于生产计划在流程工业企业中的重要地位，和计划优化的巨大作用，我们在Windows平台上，利用面向对象的设计思想，采用图形化的建模方法，综合利用商业优化器和数据库技术，开发了针对流程工业企业的生产计划优化软件ESP-Planning。该软件具有建模方便，优化运算稳定可靠，易于集成的特点，可以有效支持流程工业企业的生产计划决策。 （4） 安全性和可靠性是综合自动化系统有效运行的前提，对此，我们不仅在浙江大学博士学位论文基础网络设施的硬件方面采取措施，而且在软件系统设计方面，也采用了基于角色的访问控制措施，保证不同的用户只可以看到他应该看到的信息，确保综合自·动化系统的信息安全性与可靠性。 （5）通过某合成橡胶厂工程应用的实际例子，说明综合自动化系统及其功能模块的应用情况，并且还在综合集成软件平台的基础上，集成了其它的应用模块。实际运行效果表明，综合集成软件平台具有良好的可靠性和稳定性。 最后，在总结本论文研究情况的基础上，提出了需要更进一步探索和研究的若干问题。 关键词:综合自动化;流程工业企业;生产计划优化;系统安全;综合集成软件平台;CIPS

孙宏泉[4]（2004）在《沧州大化TDI公司化工流程综合自动化项目研究》文中指出随着现代信息技术特别是网络技术的迅速发展,综合自动化技术已在各个领域的被广泛应用,极大地改变了社会经济结构,促进了全球经济一体化的进程和知识经济的到来。本文结合流程工业的特点,对流程工业综合自动化体系结构、流程工业综合自动化的支撑环境以及其相关关键技术进行了研究。提出了流程工业CIMS功能体系结构,自上而下从功能上被分为经营决策层、企业管理层、生产调度层、过程监控层和过程控制层五个层次。同时根据化工流程综合自动化技术的特点着重对将企业经营过程重构的思想引入到CIMS中,以及企业经营过程重构的内涵和CIMS环境下企业经营过程重构的方法和实施步骤进行了系统分析,认为:流程工业综合自动化系统是将先进的工艺装备技术、现代管理技术和以先进控制与优化技术为代表的信息技术相结合,将企业的生产过程控制、优化、运行、计划与管理作为一个整体进行控制与管理,提供整体解决方案,以实现企业的优化运行、优化控制与优化管理,从而成为提高企业竞争力的核心高技术。最后针对河北沧州大化TDI公司的化工流程综合自动化项目,对该项目的应用背景,应用技术,经济效益以及项目风险进行了分析和研究,认为企业应用CIMS会使企业达到提高经济效益和社会效益,增强企业核心竞争力的目的,对企业的经营管理具有极强的推动作用,使企业真正实现管理现代化。

徐用懋,张猛[5]（2004）在《流程工业的综合自动化技术(续前)》文中指出 数据库管理系统是信息集成的基础 在流程工业的“三层两库”体系结构中,“两库”指的是关系数据库和实时数据库。 在CIMS体系结构中,各层次之间关联的关键在于各类信息的有序流动,需要将正确的数据在正确的时间以正确的

王现伟[6]（2004）在《轧钢企业CIMS环境下数据集成技术的研究》文中认为CIMS的核心之一是数据集成，它的目标是实现各个子系统之间的数据共享，有效地利用资源，提高系统的整体性能。轧钢企业中分布着不同来源、格式与作用的数据，各类数据有各自的特点，需要不同的数据处理技术进行支持。 论文结合目前我国中小型钢铁企业的信息化需求和应用现状，以及唐钢高速线材厂CIMS工程的实际情况，对中小型轧钢企业CIMS中的数据集成作了综合研究与分析。主要内容包括以下几个方面： 首先，介绍了CIMS的基本概念和应用现状，分析了当前的几种CIMS的体系结构，并由此得出适合中小型轧钢企业CIMS的体系结构。 其次，简要分析了CIMS中的数据的异构性、介绍了数据集成的几种关键技术，研究了轧钢企业CIMS中三个分系统的数据集成的问题，并进而提出一种中小型轧钢企业进行数据集成的方案。 最后，以唐钢高线厂CIMS中的MIS系统为例，介绍了数据集成技术在中小型轧钢企业CIMS中的实现和应用情况。

梁涛[7]（2004）在《中小型轧钢企业生产执行系统的研究与开发》文中进行了进一步梳理ERP系统面向客户从整个企业的层面制定的生产计划，根据工厂实际状况进行执行，但由于ERP本身的限制及工厂层的动态变化特性和生产过程中的大量不确定性，使得管理层的计划常常和工厂层的实际情况相脱节。生产执行系统（MES）就是为了解决这一问题而发展起来的。MES是面向生产执行的工厂层信息系统，为ERP系统和控制系统提供关键联接，能自动执行计划层制定的生产计划，从收集的实时数据中提取ERP系统所需的正确信息，使企业中需要相互联系的各信息系统和以产品生产为纽带的各部门紧密联系、协调运作，使企业获得最大的效益。因此对于一个企业来说，完整的、能够引导其保持长期的业务利益和价值的企业信息系统，必须是过程控制系统（PCS）、制造执行系统（MES）和企业资源规划系统（ERP）三者协同作用的整合。 本文以唐钢高速线材厂CIMS应用工程（TGGX-CIMS）中生产执行体统的开发研究为背景，结合流程工业信息集成现状及型轧钢企业的特点，采用了一种新型的适用于我国钢铁行业的中小型轧钢企业的三层CIMS体系结构（MES/MIS/EES），即：企业e化系统（EES）/管理信息系统（MIS）/生产执行系统（MES）。 本文分析了国内外生产执行系统（MES）的发展现状与发展趋势，结合目前我国中小型钢铁企业的信息化需求和应用现状，论述了生产执行系统（MES）是中小型轧钢企业CIMS工程的关键和核心；在MESA模型的基础上，采用了一套适用于我国中小型轧钢企业的，由计划调度与工厂管理、数据采集与处理两大部分组成包含若干子模块的MES功能模型。同时详细介绍了实时数据从底层生产现场的现场总线控制网，到企业的内部网（Intranet）以及最终登录Internet的整体构想和实施方案。最后介绍了唐钢高速线材厂CIMS应用工程（TGGX-CIMS）中生产执行系统（MES）从需求分析、初步设计、详细设计、程序开发到工程实施的全过程，为中小型轧钢企业实施MES的先进生产管理技术提供了理论与技术指导。

徐用懋,张猛[8]（2003）在《流程工业的综合自动化技术概述》文中研究表明基于流程工业的特点对流程工业综合自动化（CIMS）技术的主要内容,包括框架体系结构、支撑技术进行了详细论述,并简单介绍了流程工业CIMS的其他相关关键技术,对企业顺利实施CIMS有一定的参考意义。

高宁[9]（2003）在《流程工业CIMS中知识管理的应用研究》文中研究表明本论文研究了在经济增长模式发生转变、知识成为企业重要的生产投入要素和产出的背景下，流程工业CIMS中实施知识管理的理论基础、方法和实施方案，并结合某炼油企业探讨了知识管理在流程工业CIMS中的实现。论文主要的工作如下：1．论文综述了CIMS和知识管理的发展情况，介绍了知识管理的概念、职能以及知识管理与知识经济、信息管理的关系等，并论述了CIMS中知识管理相对于信息管理的优势。2．探讨了流程工业CIMS中实现知识管理系统的关键技术，它包括数据挖掘技术、搜索引擎技术和知识库的建立等。数据挖掘是知识管理系统的开始，它为知识管理系统提供了知识的来源；搜索引擎为知识使用者提供了知识搜索的工具，使知识使用者能够快速获得所需要的知识；知识库是知识管理系统的基础，它为数据挖掘获取的知识提供了存储空间也为搜索引擎提供了知识的来源。3．结合流程工业CIMS的体系结构提出了基于流程工业CIMS的知识管理体系结构。目前国际上先进工业国家流程工业CIMS的体系结构已由原先的五层Purdue模型演变为扁平的ERP/MES/PCS的三层结构，知识管理作为MES层中的生产过程支持系统，是MES层所有应用、管理系统的基础，其功能是从生产过程信息中挖掘和发现知识，对生产过程的管理进行全方位的支持。4．探讨了流程工业CIMS中知识管理系统的实施方案，其中包括两方面内容：一是在信息技术方面，实现知识管理系统的硬件要求等；一是在企业的组织结构、企业文化的重建方面，包括体制改革、完善激励机制等。5．分析了福建炼油厂生产车间信息集成系统的设计过程和方法，介绍了该系统各部分的功能，其中详细介绍了成本部分的设计思路及说明等，并结合知识管理对成本控制与管理进行了进一步的探讨。

陈义[10]（2003）在《流程企业CIMS及其数据集成技术研究》文中研究指明流程企业以连续生产过程为主，涉及的工业部门十分广泛，在国民经济中举足轻重。离散企业CIMS的体系结构已经比较成熟，而流程企业本身的复杂性决定了其CIMS的特殊性，流程企业CIMS的体系结构还在不断的发展中，流程企业CIMS的发展将成为今后我国以信息技术改造和带动传统产业的一个重要方面。CIMS的核心之一是数据集成，它的目标是实现各个子系统之间的数据共享，有效地利用资源，提高系统的整体性能，其最终目标是在分布式环境下给用户提供单一的系统印象。流程企业中分布着不同来源与作用的数据：实时生产数据、在线事务处理数据、决策支持数据，各类数据有各自的特点，需要不同的数据处理技术进行支持。流程企业CIMS由于本身过于复杂，目前还没有得到大面积普及，更谈不上数据仓库技术。但随着技术的发展，市场竞争的日趋激烈，流程企业必然提出数据仓库的需求，作为完整的流程企业CIMS，数据仓库将成为其中最重要的环节之一，也将是实现CIMS数据集成的关键环节之一。本文围绕流程企业CIMS的体系结构及CIMS中的数据集成技术作了一些探讨，主要内容包括以下几个方面：1、 简要介绍CIMS的有关概念及其发展阶段，分析了流程企业特点及典型流程CIMS的体系结构：简述数据集成及数据仓库的相关概念。2、 以制浆造纸企业为背景，基于BPS／MES／PCS三层体系结构深入介绍了笔者对流程企业CIMS的总体设计的构思。3、 从三层体系结构BPS／MES／PCS出发，阐述了流程企业CIMS中三层不同作用的数据及其对应数据库技术。依次探讨了实时生产数据、事务处理数据、决策支持型数据各自的特点与设计要点，最后指出三者之间关系。对流程企业具有一定通用性，对于流程企业CIMS项目的实施具有一定的参考价值。 浙 江大 学硕 士 学位论文 …4、结合笔者参加的实际项目情况，对目前阶段在流程企业信息化进程中实 施数据仓库技术作了深入探讨，在流程工业企业数据仓库体系及创建方 法上提出了一些新见解。5、元数据管理与企业信息编码是实现流程企业数据集成的关键技术，也是 建立流程企业数据仓库体系结构中的主要难题，本文对此进行了深入探 讨，介绍了元数据管理现状及主要标准，对元数据管理系统与企业信息 编码系统的设计提出了新的改进方法。6、介绍了笔者在福建省青山纸业有限公司CIMS项目中所承担的生产信息 统计管理分系统的设计与实现，指出系统的主要实现技术及其特点，并 对笔者承担的主要研究工作进行了总结。7、最后对全文工作作了口顾和总结，指出了下一步研究工作的方向。

### 二、流程工业CIMS中的实时数据库技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、流程工业CIMS中的实时数据库技术（论文提纲范文）

#### （1）测控系统中实时数据库的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 实时数据库系统的发展及研究现状

1.3 实时数据库与传统数据库的集成

1.4 实时数据库系统在综合自动化系统数据管理平台的应用

1.5 网络化控制在工业控制中的应用

1.6 本文的研究内容及各章节安排

第2章 基于Win CC的实时数据库系统整体设计

2.1 基于Win CC的实时数据库系统设计目标

2.1.1 系统实时性

2.1.2 系统稳定性

2.1.3 系统集成性

2.1.4 系统开放性

2.2 基于Win CC的实时数据库系统功能分析

2.2.1 实时监控

2.2.2 数据采集

2.2.3 数据存储

2.2.4 数据处理

2.3 基于Win CC的实时数据库系统体系结构设计

2.4 数据模型设计

2.4.1 变量模型

2.4.2 数据存储模型

2.4.3 数据服务模型

2.5 本章小结

第3章 基于Win CC的实时数据库系统实现

3.1 脚本语言编程

3.1.1 脚本系统

3.1.2 Active X Scripting技术

3.1.3 利用脚本语言编程实现

3.2 数据采集框架

3.3 历史数据存储

3.3.1 历史数据存储数据流图

3.3.2 SQL Server历史数据库存储结构

3.4 实时数据库与Win CC自定义数据库通讯

3.5 Win CC自定义数据库与SQL Server数据服务器通信

3.5.1 VB6.0 远程访问SQL Server服务器技术

3.5.2 ADO对象

3.5.3 基于C/S架构的VB网络通信控制

3.5.4 VB6.0 利用ADO远程操作数据库

3.6 分布式应用

3.6.1 COM/DCOM技术

3.6.2 分布式体系应用

3.7 本章小结

第4章 基于Win CC的实时数据库系统在上海蓝滨石化国家检测中心的应用

4.1 钻采设备检测中心介绍

4.1.1 泵及传动实验过程简介

4.1.2 泵类设备检验数据

4.2 监控软件

4.2.1 主控界面

4.2.2 报警参数设置界面

4.3 数据采集

4.3.1 基于Win CC的实时数据库系统与智能仪表的数据交换

4.3.2 基于Win CC的实时数据库系统与PLC的数据交换

4.4 历史数据存储

4.4.1 Win CC自定义数据库存储

4.4.2 SQL Server数据服务器数据存储

4.5 数据报表

4.5.1 数据查询

4.5.2 关键代码

4.6 本章小结

第5章 OPC技术及客户端实现

5.1 OPC技术简介

5.2 OPC技术研究

5.2.1 OPC接口

5.2.2 OPC自动化接口对象

5.3 OPC数据访问方法

5.4 OPC客户端软件开发

5.4.1 准备工作

5.4.2 客户端程序实现

5.5 客户端测试

5.6 基于OPC技术的Matlab与实时数据库的无缝集成

5.6.1 泥浆泵性能试验参数的测量和计算

5.6.2 Matlab与基于Win CC的实时数据库系统通信

5.6.3 GUI界面及应用效果

5.7 本章小结

总结与展望

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间发表的学术论文

#### （3）流程工业企业综合自动化系统若干关键技术与应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论与综述

1.1 引言

1.2 CIMS的简单回顾

1.3 流程工业企业综合自动化系统发展与现状

1.4 CIMS和CIPS的异同点

1.5 论文的思路与结构

第二章 流程工业企业综合自动化系统整体结构与体系

2.1 流程工业对综合自动化需求的特点

2.2 流程工业企业的需求分析

2.3 综合自动化系统的整体解决方案

2.4 流程工业企业综合自动化系统组成模块

2.5 小结

第三章 综合集成软件平台

3.1 新型企业综合集成应用的解决方案技术路线

3.2 J2EE框架简介

3.3 新型企业综合集成应用系统的结构

3.4 新型企业综合集成应用的解决方案的特点

3.5 综合集成软件平台的运行环境要求

3.6 综合集成软件平台在实际应用中的部署

3.7 小结

第四章 生产计划优化技术研究

4.1 引言

4.2 生产计划优化问题的描述

4.3 线性规划模型

4.3 生产计划基本模型

4.4 图形化建模技术

4.5 报表技术

4.6 小结

第五章 生产计划优化软件开发

5.1 引言

5.2 生产计划优化软件的总体设计

5.3 生产计划优化软件的组成模块

5.4 生产计划优化软件开发采用的主要软件技术

5.5 生产计划优化软件功能简介与图片

5.6 小结

第六章 系统安全性设计

6.1 威胁网络信息安全的因素

6.2 综合自动化系统中的系统安全解决方案

6.3 小结

第七章 流程工业企业综合自动化系统应用研究

7.1 引言

7.2 企业背景与概况介绍

7.3 流程工业企业综合自动化系统总体设计

7.4 流程工业企业综合自动化系统的应用

7.5 小结

第八章 结论与展望

参考文献

论文图表索引

论文缩略语汇总

致谢

作者论文及课题情况

作者简介

#### （4）沧州大化TDI公司化工流程综合自动化项目研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 综合自动化技术国内外发展的现状

1.3 本课题的观点及研究路线

第二章 化工流程综合自动化技术

2.1 流程工业自动化发展的简单回顾

2.2 流程工业综合自动化体系结构

2.3 流程工业综合自动化的支撑环境

2.4 其他相关关键技术

第三章 化工流程综合自动化在企业管理的应用分析

3.1 CIMS企业的管理模式

3.2 CIMS及其实施过程中的企业建模

3.3 改造流程石化的旧体制

第四章 TDI公司化工流程综合自动化项目应用背景分析

4.1 河北沧州大化TDI公司简介

4.2 TDI实施项目的意义和必要性

4.3 国内外现状、市场需求和技术发展趋势

4.4 市场分析

4.5 项目的技术基础

第五章 TDI化工流程综合自动化的应用技术分析

5.1 建设方案

5.1.1 TDI生产企业自动化项目工程硬件项目工艺技术方案

5.1.2 软件系统工艺技术方案

5.2 项目的技术特点

5.3 工艺技术路线、设备选型

5.4 主要技术经济指标

第六章 TDI综合自动化项目经济效益和项目风险分析

6.1 投资估算

6.1.1 估算依据和说明

6.1.2 估算结果

6.2 资金筹措

6.3 赢利能力分析

6.4 经济效益和社会效益分析

6.4.1直接经济效益

6.4.2间接经济效益

6.5 项目风险分析

结束语

参考文献

致 谢

#### （6）轧钢企业CIMS环境下数据集成技术的研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

1-1 CIMS的基本概念

1-2 CIMS的演变

1-2-1 制造业发展的历史回顾

1-2-2 CIMS发展的几个重要阶段

1-2-3 CIMS的应用进展

1-3 选题的背景和意义

第二章 轧钢企业CIMS总体设计

2-1 CIMS的构成

2-1-1 工业企业的基本流程

2-1-2 典型的CIMS构成

2-1-3 不同企业CIMS构成的差异

2-2 流程工业CIMS体系结构的发展过程

2-3 我国中小型轧钢企业CIMS总体背景

2-4 适应中小型轧钢企业的CIMS系统的体系结构

第三章 轧钢企业CIMS中的数据异构性

3-1 数据的异构性

3-2 实时数据

3-3 关系数据

3-4 其他数据

第四章 数据集成的关键技术

4-1 异构数据集成技术概述

4-1-1 异构数据集成的定义

4-1-2 异构数据集成的目标

4-2 CIMS数据集成中的联邦数据库技术

4-2-1 联邦数据库的基本构成

4-2-2 联邦数据库的研究

4-3 CIMS数据集成中的数据仓库技术

4-3-1 数据仓库的概念与特征

4-3-2 数据仓库的体系结构

4-3-3 数据仓库与数据库的关系

4-4 CIMS数据集成中的中间件技术

4-4-1 中间件的基本概念

4-4-2 中间件的类型划分

4-5 CIMS数据集成中的WebService技术

4-5-1 WebService的慨念与分类

4-5-2 WebService的构成与模型

4-5-3 WebService的应用场景

第五章 CIMS中异构数据的集成

5-1 实时数据与关系数据的集成

5-1-1 实时数据的采集

5-1-2 实时数据的传输

5-1-3 实时与关系数据的集成的实现

5-2 MES与MIS的数据集成

5-2-1 MES系统处理的数据

5-2-2 MIS系统处理的数据

5-2-3 MES与MIS的数据集成

5-3 MIS与EES的数据集成

5-3-1 EES系统处理的数据

5-3-2 MIS与EES的数据集成

第六章 基于数据集成技术的CIMS环境下的MIS系统的设计

6-1 原MIS系统存在的数据集成的问题

6-2 MIS分系统目标

6-3 建立MIS分系统的必要性

6-4 MIS分系统体系结构

6-5 数据集成技术在唐钢高线厂MIS系统中的应用

6-5-1 联邦数据库和数据仓库技术的应用

6-5-2 中间件技术的应用

6-5-3 WebService技术的应用

第七章 总结

参考文献

致谢

攻读学位期间所取得的相关科研成果

#### （7）中小型轧钢企业生产执行系统的研究与开发（论文提纲范文）

第一章 绪论

1-1 引言

1-2 流程工业生产执行系统(MES)

1-2-1 MES的内涵

1-2-2 MES的功能模块

1-2-3 MES的产生及发展概况

1-3 选题背景和意义

1-4 课题的主要研究内容

第二章 中小型轧钢企业CIMS体系结构

2-1 流程工业CIMS技术

2-2-1 流程工业CIMS的体系结构

2-2-2 流程工业与离散工业CIMS的差异

2-2-3 传统流程工业CIMS五层体系结构

2-2-4 基于三层结构的流程工业现代集成制造系统

2-2 我国中小型钢铁企业CIMS体系结构的研究

2-2-1 我国中小型钢铁企业的特点

2-2-2 所采用的新型层次结构的

2-3 唐钢高线TGGX-CIMS体系结构

第三章 中小型轧钢企业CIMS中的生产执行系统

3-1 轧钢企业的信息化需求和应用现状

3-2 轧钢企业CIMS中的生产执行系统

3-2-1 流程工业CIMS中制造执行系统(MES)的功能和特点

3-2-2 生产执行系统(MES)在中小型钢铁企业信息化中的桥梁作用

3-2-3 轧钢企业CIMS中的生产执行系统功能模型

第四章 生产执行系统中的数据检测、采集系统

4-1 企业信息网络系统的基本组成

4-1-1 TGGX-CIMS局域网网络系统方案

4-1-2 现场总线技术

4-1-2-1 现场总线技术简介

4-1-2-2 PROFIBUS现场总线

4-1-2-3 唐钢高线厂现场监控层

4-2 OPC技术在生产执行系统中的作用

4-2-1 PC技术概述

4-2-2 OPC技术在企业信息系统中的作用

4-2-3 OPC服务器及客户端程序的设计

4-3 生产执行系统中的实时数据库系统

4-3-1 实时数据库系统概述

4-3-2 FIX组态软件

4-3-3 实时监测、人际界面系统

4-4 数据采集软件的设计

第五章 生产执行分系统的设计和实施

5-1 生产执行系统的总体方案

5-2 生产执行系统各子系统的开发

第六章 结束语

参考文献

致谢

硕士期间取得的研究成果

#### （8）流程工业的综合自动化技术概述（论文提纲范文）

1 引言

2 流程工业企业对综合自动化技术的需求

3 流程工业综合自动化体系结构

3.1 CIMS体系结构的发展

3.2 基于三层结构的流程工业现代集成制造体系结构

4 流程工业综合自动化的支撑环境

4.1 计算机网络系统——系统集成的基础

·CIMS计算机网络特点

·CIMS网络体系计算模式

(1) B/S/S和Windows DNA三层体系结构

(2) 混合结构

4.2 数据库管理系统——信息集成的基础

·流程工业企业数据源建设

·流程工业企业数据环境建设

·实时数据库

·接口技术

·流程工业数据库体系化架构

5 其他相关关键技术

·过程建模和流程模拟技术

·在线优化技术

·数据仓库和实用挖掘技术

·中间件（Middleware）技术

·其他相关关键技术

6 结语

#### （9）流程工业CIMS中知识管理的应用研究（论文提纲范文）

第一章 引言

1.1 课题背景

1.2 选题意义

1.3 本文各章节内容简介

第二章 CIMS和知识管理

2.1 CIMS概念和内涵的发展

2.2 知识管理

2.2.1 信息和信息管理

2.2.2 知识和知识管理的概念

2.2.3 知识管理的基本职能

2.2.4 知识管理与知识经济的关系

2.2.5 知识管理与信息管理的关系

2.2.6 知识管理的核心－知识创新

2.3 CIMS和知识管理

第三章 流程工业CIMS中知识管理的实现技术和实施方案

3.1 流程工业CIMS的体系结构

3.2 流程工业CIMS中的知识管理系统的体系结构

3.2.1 一般知识管理系统的体系结构

3.2.2 流程工业CIMS中的知识管理系统的体系结构

3.3 流程工业CIMS中的知识管理系统的实现技术

3.3.1 数据挖掘

3.3.2 搜索引擎

3.3.3 通用的知识库的建立

3.4 流程工业CIMS中的知识管理系统的实施方案

3.4.1 实施知识管理过程中可能遇到的挑战与障碍

3.4.2 CIMS中的知识管理系统的实施方案

第四章 福建炼油厂生产车间信息集成系统

4.1 项目背景

4.2 系统总体设计

4.2.1 总体目标

4.2.2 总体功能结构

4.2.3 数据库表设计

4.3 成本模块设计与实现

4.3.1 成本模块设计目标

4.3.2 成本模块功能结构

4.3.3 成本模块程序设计

4.3.4 成本模块数据库表设计

4.3.5 成本模块探讨——知识管理与成本管理、控制的结合

4.4 系统运行情况

第五章 结论

参考文献

致谢

附录A数据库表结构

附录B成本模块程序中类的详细说明

个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （10）流程企业CIMS及其数据集成技术研究（论文提纲范文）

致谢

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1. 1 CIMS／CIPS技术概论

1. 1. 1 CIMS的发展阶段

1. 1. 2 流程企业特点

1. 1. 3 流程CIMS体系结构

1. 2 CIMS实现技术的层次性

1. 3 CIMS中的数据集成

1. 3. 1 CIMS中的数据特点

1. 3. 2 采用分布式系统的必然性

1. 3. 3 数据仓库技术

1. 3. 3. 1 数据仓库定义及特点

1. 3. 3. 2 数据仓库的发展过程

1. 3. 3. 3 数据仓库与数据库的关系

1. 4 CIMS中的信息分类编码

1. 5 本文概要

第二章 制浆造纸企业CIMS总体设计

2. 1 总体背景

2. 2 系统体系结构

2. 2. 1 PCS

2. 2. 2 MES

2. 2. 3 BPS

2. 3 小结

第三章 流程CIMS中的数据层次性

3. 1 流程CIMS中的数据层次性

3. 2 实时生产数据

3. 2. 1 实时数据库的功能

3. 2. 2 实时数据库的结构模型

3. 2. 3 实时数据库的关键技术

3. 3 事务型数据

3. 3. 1 事务型数据访问模式

3. 3. 2 事务型数据库的设计

3. 3. 3 实时数据库和关系数据库的接口

3. 4 决策支持型数据

3. 4. 1 基于事务型数据库进行决策支持的缺点

3. 5 三种数据的区别

3. 6 小结

第四章 流程企业数据仓库技术

4. 1 流程企业数据仓库意义

4. 2 企业对数据仓库技术的需求

4. 3 流程企业数据仓库体系结构

4. 4 基于WEB的数据仓库结构

4. 5 数据仓库中的数据组织方式

4. 6 数据仓库产品的选择

4. 7 数据仓库建立步骤

4. 7. 1 数据仓库设计

4. 7. 2 数据抽取

4. 7. 3 数据维护

4. 8 数据仓库的应用

4. 8. 1 联机事务处理（OLAP）

4. 8. 2 数据挖掘

4. 9 小结

第五章 实现数据集成关键技术

5. 1 数据集成关键技术之一--元数据管理

5. 1. 1 元数据的作用

5. 1. 2 元数据管理现状

5. 1. 3 元数据管理的标准化

5. 1. 4 元数据管理系统的设计原则

5. 2 数据集成关键技术之二--信息分类编码

5. 2. 1 信息编码转换分析

5. 2. 2 编码分析

5. 2. 3 信息编码方案与编码系统管理

5. 3 小结

第六章 生产信息统计管理系统

6. 1 项目背景

6. 2 系统总体特点

6. 3 生产管理系统意义

6. 4 生产管理系统结构

6. 5 生产管理系统功能模型

6. 6 系统主要实现技术

6. 6. 1 C／S与B／S结构对比

6. 6. 2 Web数据库访问技术

6. 7 系统运行

6. 7. 1 系统运行要求

6. 7. 2 系统运行情况

6. 8 系统特点

6. 9 小结

第七章 结束语

参考文献

附录

### 四、流程工业CIMS中的实时数据库技术（论文参考文献）

- [1]测控系统中实时数据库的研究与应用[D]. 张琳琳. 兰州理工大学, 2015(03)

- [2]流程工业CIMS架构及实时数据库技术探讨[A]. 许志高,沈明玉. 计算机技术与应用进展·2007——全国第18届计算机技术与应用（CACIS）学术会议论文集, 2007

- [3]流程工业企业综合自动化系统若干关键技术与应用研究[D]. 刘传文. 浙江大学, 2004(02)

- [4]沧州大化TDI公司化工流程综合自动化项目研究[D]. 孙宏泉. 天津大学, 2004(01)

- [5]流程工业的综合自动化技术(续前)[J]. 徐用懋,张猛. 数字化工, 2004(Z1)

- [6]轧钢企业CIMS环境下数据集成技术的研究[D]. 王现伟. 河北工业大学, 2004(03)

- [7]中小型轧钢企业生产执行系统的研究与开发[D]. 梁涛. 河北工业大学, 2004(03)

- [8]流程工业的综合自动化技术概述[J]. 徐用懋,张猛. 自动化博览, 2003(S1)

- [9]流程工业CIMS中知识管理的应用研究[D]. 高宁. 清华大学, 2003(02)

- [10]流程企业CIMS及其数据集成技术研究[D]. 陈义. 浙江大学, 2003(02)

本文来源: https://www.lw73.cn/article/cb4828b68e3097552d81b85b.html