# 浮法玻璃论文资料

##### 问：浮法玻璃英文文献资料翻译翻译成中文

答：精密玻璃成型

precisionglass成型areplicative过程，允许从高精度的光学玻璃生产无磨抛。这个过程也被称为超精密玻璃压制。它是用来制造精度的玻璃镜片，数码相机等产品，如医疗系统，高端产品。在机械镜头生产的主要优点是，complexlens几何形状如球可以产生cost-efficiently.process

总结的过程

温度（在°C），行程（mm），和力（N）的过程中。

精密玻璃成型过程包括六个步骤：1。玻璃毛坯装到模具的下侧。2。氧气是从工作通过充氮和/或疏散的工艺室。3。该工具系统几乎是封闭的（没有联系的上模）和模具的整个系统，模具和玻璃加热。用于在大多数系统加热红外线灯。

- 请采纳 谢谢

##### 问：浮法玻璃成型原理

- 答：浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体（N2及H2）的锡槽中完成的 。 熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下 ，玻璃液在锡液面上铺开 、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动 ，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品 。 浮法与其他成型方法比较， 其优点是 ： 适合于高效率制造优质平板玻璃 ， 如没有波筋 、 厚度均匀、上下表面平整 、互相平行 ； 生产线的规模不受成形方法的限制 ，单位产品的能耗低 ； 成品利用率高； 易于科学化管理和实现全现机械化 、自动化 ，劳动生产率高 ；连续作业周期可长达几年，有利于稳定地生产 ；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃 、退火时喷涂膜玻璃、冷端表面处理等 。

- 答：熔化好的玻璃液进入锡槽，依靠表面张力的作用形成一定要求厚度的玻璃带，然后逐步冷却退火至室温。锡槽内有液态锡，玻璃液在锡液上面流动成型。

##### 问：为什么叫浮法玻璃

- 答：就是用一种金属液体（锡）把玻璃液体（硅）托起来，玻璃液体从金属液面上流出来，逐步冷却，玻璃经过托辊出来，在按照一定尺寸切割（自动）成大块的玻璃，装箱。大概就是这个意思。

- 答：浮法玻璃是指应用浮法工艺生产的玻璃，玻璃原料经熔化后从熔化池拉引到锡槽中，玻璃带与锡液接触但不发生反应，然后经拉边机从玻璃带两边呈一定角度引拉玻璃带，摊薄玻璃带到我们想要的厚度，再经过渡辊引入退火窑进行退火后裁切成型。浮法玻璃工艺生产出来的玻璃平整度高，而且没有平拉法或者引上法产生的那么多玻璃表面划伤或者其他一些质量问题，适合进行各种冷热加工成我们常见的玻璃产品

答：因为玻璃融化后是浮在一个盛有液态锡的池子上面，所以叫浮法玻璃。

- 认为液体的水平面是最平整的，现在都采用这种制作工艺。

##### 问：浮法玻璃节能的措施

- 答：稳定生产，减少回流。细节请查资料。

##### 问：什么叫浮法玻璃

答：现在玻璃也越来越多样化了，很多大家都不知道是什么？像现在市场上流行的浮法玻璃，虽然已被广泛的应用，但是还是有很多的人不知道什么是浮法玻璃，南风小编掌握了一些资料，来为大家解释一下什么是浮法玻璃。

- 说白了，浮法玻璃其实就是一种平板玻璃，由于生产这种玻璃的方法与生产普通平板玻璃的方法不相同，是由玻璃液浮在金属液上成型的“浮法”制成，故而称“浮法玻璃”。他的主要工程是：熔融的玻璃液从融窑连续地流入有保护气氛保护的熔融金属锡槽中，由于玻璃液与锡液的密度不同，玻璃液飘浮在锡的表面上，由于重力和液体表面张力的同时作用，玻璃液在锡液表面上自由展平，从而成为表面平整、厚度均匀的玻璃液带，通过外力拉引作用，向锡槽的后部移动。具体信息，可以来这里：

- 答：浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体（N2及H2）的锡槽中完成的 。熔融玻璃从池窑中连续流入并漂浮在相对密度大的锡液表面上，在重力和表面张力的作用下 ，玻璃液在锡液面上铺开、摊平、形成上下表面平整、硬化、冷却后被引上过渡辊台。辊台的辊子转动 ，把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到平板玻璃产品 。浮法与其他成型方法比较， 其优点是 ： 适合于高效率制造优质平板玻璃 ， 如没有波筋 、 厚度均匀、上下表面平整 、互相平行 ；生产线的规模不受成形方法的限制 ，单位产品的能耗低 ； 成品利用率高； 易于科学化管理和实现全现机械化 、自动化 ，劳动生产率高；连续作业周期可长达几年，有利于稳定地生产 ；可为在线生产一些新品种提供适合条件，如电浮法反射玻璃 、退火时喷涂膜玻璃、冷端表面处理等 。

- 答：浮法生产的成型过程是在通入保护气体的锡槽中完成的。浮法玻璃应用广泛，分为着色玻璃、浮法银镜、浮法白玻/汽车挡风级、浮法白玻/各类深加工级、浮法白玻/扫描仪级、浮法白玻/镀膜级、浮法白玻/制镜级。其中超白浮法玻璃具有广泛的用途及广阔的市场前景，主要应用在高档建筑、高档玻璃加工和太阳能光电幕墙领域以及高档玻璃家具、装饰用玻璃、仿水晶制品、灯具玻璃、精密电子行业、特种建筑等。。

本文来源: https://www.lw73.cn/article/e53281bff7a39168f7b4663d.html